## Slide 1
C. INARD
E. Bozonnet
Etudes aérauliques multi-échelles
appliquées au bâtiment
CFD et aéraulique urbaine :
quelques règles
Notes: LES CLES DU BATIMENT « BASSE ENERGIE » PAR C. INARD
JOURN2ES MAINTENANCE DURABLE
ANGERS, 22 MAI 2008

## Slide 2: INTRODUCTION
CFD de plus en plus utilisé pour modéliser l’aéraulique urbaine
De nombreux paramètres physiques et numériques agissent sur la qualité de la solution :
  Taille du domaine
  Maillage
  Schémas de discrétisation
  Critères de convergence
  Modèles de turbulence
  Conditions aux limites…

## Slide 3: DES GROUPES DE TRAVAIL…
European Cooperation in the field of Scientific Technical Research (COST) :
  Action C14 : Impact of wind and storms on city life and built environment, CFD Techniques (2004), http://www.costc14.bham.ac.uk
  Action 732 : Quality assurance of microscale meterological models (2009), http://www.mi.uni.hamburg.de/COST-732.464.0.html
Working Group of Architectural Institute of Japan (AIJ) :
  2008, http://www.aij.or.jp/jpn/publish/cfdguide/index_e.htm

## Slide 4: CAS TRAITES PAR Architectural Institute of Japan

## Slide 5: TAILLE DU DOMAINE
Pour un ensemble de bâtiments : H = Hmax
Coefficient de blocage inférieur à 3%

## Slide 6: MAILLAGE
Hexaèdres au lieu de tétraèdres ou prismes autour des bâtiments + tétraèdres
10 cellules minimum entre deux bâtiments
Zones à fort gradient : coefficient d’expansion des mailles inférieur à 1,3
Vérifier la non dépendance du maillage sur la solution :
    COST : 3 maillages avec un rapport de 3,4 pour le nombre de mailles à chaque fois
    AIJ : 3 maillages avec un rapport de 1,5 pour les cellules dans les trois directions à chaque fois (1,5x1,5x1,5 = 3,375)

## Slide 7: MAILLAGE
Application de la règle 1,5 (expérience en soufflerie), Yoshie et al., 2007

## Slide 8: CONDITIONS AUX LIMITES
Entrée du domaine (COST) :
κ constante de Karman = 0,4
Cμ = 0,09
Z0 longueur de rugosité
U* vitesse de frottement

## Slide 9: CONDITIONS AUX LIMITES
Entrée du domaine (AIJ) :
I(z) profil d’intensité turbulente

## Slide 10: CONDITIONS AUX LIMITES
Faces latérales et supérieure du domaine :
Sortie du domaine :
Composante normale de la vitesse nulle
Gradient des composantes tangentielles nul
Gradients nuls ou pression statique fixée
Parois des bâtiments :
Loi de paroi lisse ou rugueuse

## Slide 11: CONDITIONS AUX LIMITES
Sol : loi de paroi intégrant une hauteur de rugosité de type grain de sable
B = 5,2
Uτ vitesse de frottement
hr hauteur de rugosité (hr ~ 30 z0)

## Slide 12: MODELES DE TURBULENCE
Modèle k-ε standard : k surestimée dans les zones stagnantes (séparation, inversion…)
Résultats parfois légèrement meilleurs avec RNG k-ε ou SST
Préférer les modèles non linéaires pour une modélisation non isotrope du tenseur de Reynolds (ASM, RSM…)
LES donne en général de bons résultats

## Slide 13: MODELES DE TURBULENCE
Vitesses adimensionnées par les vitesses sans bâtiments (Yoshie et al., 2007)

## Slide 14: ET PUIS…
Schémas de 2ème ordre pour les termes advectifs et les dérivées temporelles
Conditions initiales : champ de vitesse à l’entrée appliqué à tout le domaine ou calcul laminaire
Pas de temps : dt = CFL dxmin/Umax (CFL : nombre de Courant-Friedrichs-Lewy)
Convergence : résidus < 10-5

## Slide 15: MERCI POUR VOTRE ATTENTION