## Slide 1: Industrialisation de la rénovation via la méthode ES’OPE : Retour d’expérience sur une maison INCAS
ANGER J. 1, BRUN A. 1, JAY A. 1*, LAMONERIE T. 2, LECONTE A. 1, OUVRIER-BONNAZ O. 1, PIOT A. 1, WURTZ E. 1
  1 Univ Grenoble Alpes, CEA, LITEN, INES, Le Bourget Du Lac, France, arnaud.jay@cea.fr
  2 Enertech, 26160 Pont-de-Barret, France

## Slide 2
CONCEPT ESOPE
4. Module énergie
 Basé sur l’approche EnergieSprong

## Slide 3
Cas d’étude : enveloppe maison INCAS I-BB
Installation des éléments de façades préfabriqués
Lame d’air technique pour passage des réseaux (dont amenée d’air neuf via menuiseries)
Toiture préfabriquée avec Modules PV sur toiture Sud

## Slide 4
Cas d’étude : Module énergie maison INCAS I-BB
Pompe à Chaleur Double service
VMC Double flux
Onduleur PV
Connexion fluide à la maison: Aéraulique, hydraulique et électrique

## Slide 5
Instrumentation
Enveloppe
Équipements techniques
Ambiance intérieure

## Slide 6
Scénarios mis en oeuvre
CAMPAGNE | 1 | 2 | 3
Dates | 30/12/2020 – 06/01/2021 | 02/02/2021 – 21/02/2021 | 18/03/2021 – 24/03/2021
Source | PAC | PAC | Epingle chauffante
Emission | Radiateurs | Radiateurs | Aéraulique
Consigne Tint | 20°C avec réduit de nuit | 21°C | 21°C
Loi de chauffe | BASIQUE | OPTIMISEE | PID
CAMPAGNE | 4 | 5
Dates | 11/05/2021-18/05/2021 (8 jours) | 19/05/2021 – 01/06/2021 (14 jours)
Température de consigne dans le ballon | 50°C | 50°C
Programmation horaire de la production PAC | SANS : Recharge du ballon selon sonde interne à ‘n’importe quel moment | AVEC Autorisée Entre 15h et 20h
Tableau 1 Caractéristiques des 3 campagnes de chauffage
Tableau 2 Caractéristiques des 2 campagnes de mi saison
Résistance électrique calibrée utilisée pour simuler les gains internes

## Slide 7
Mesure performance enveloppe
Estimation du ratio des déperditions par simulation sur Comfie
Mesure du HLC (Heat Loss Coefficient) de l’enveloppe via un co-heating et des tests SEREINE

## Slide 8
BILAN énergie
Bilan de l’énergie fourni à la maison, des consommations d’énergies des systèmes et de la production PV pour 3 scénarios : 1 d’hiver et 2 de mi-saison
CAMPAGNE | 3
Dates | 18/03/21 – 24/03/21
Source | Epingle chauffante
Emission | Aéraulique
Consigne Tint | 21°C
Loi de chauffe | PID
CAMPAGNE | 4 - (8 jours) | 5 - (14 jours)
Dates | 11/05/21-18/05/21 | 19/05/21 – 01/06/21
Température de consigne dans le ballon | 50°C | 50°C
Programmation horaire de la production PAC | SANS | AVEC Autorisée Entre 15h et 20h

## Slide 9
comparaison mesures / simulations
 réponse du modèle satisfaisante lors de journées où le rayonnement solaire direct est la principale source d’irradiation (graphes de gauche). En revanche la température d’air est sous-estimée lors des journées soumies à un ensoleillement diffus (graphe de droite) .

## Slide 10
Mise en œuvre d’une rénovation industrielle sur une maison expérimentale et instrumentation de celle-ci.
La performance de l’enveloppe mesurée est conforme à celle prévue en conception
Les premières campagnes expérimentales ont permis de valider le fonctionnement et le comportement des différents équipements
Besoin de nouvelles campagnes pour aller plus loin dans l’analyse
Conclusion et perspectives

## Slide 11: MERCI de VOTRE ATTENTION, Des questions?

## Slide 12
Page de garde
Intro : enjeu de la rénovation et de l’industrialisation
concept ESOPE
Cas d’étude de la maison I-BB enveloppe
Cas d’étude de la maison I-BB systèmes
Scénarios mis en jeu
Mesure performance enveloppe
Modèle de la maison
Bilan énergétique
Comparaison mesures simulations
Conclusion & perspectives

## Slide 13
Dh : diffus horizontal
Bn : Direct normal
Gh : global horizontal