## Slide 1: Evaluation de la performance thermique d’une enveloppe en période estivale Test sur une cellule expérimentale en conditions extérieures
Marie Tanchou1, Arnaud Jay1, Hafsa Fares1, Etienne Wurtz1
  1 Univ Grenoble Alpes, CEA, LITEN, INES, Le Bourget Du Lac, France, arnaud.jay@cea.fr

## Slide 2
Introduction
de l’importance de mesurer la performance thermique de l’enveloppe
Chart: Energy Performance
| Attendue | "Intrinsèque" | réelle
kWh/m² | 15 | 0 | 30 | 50
 Mesurer la performance pour Comprendre et réduire les écarts
Audit / Conception
Construction
Réception
En occupation

## Slide 3
Méthode d’estimation du HLC
Exemple de SEREINE
2b. Optimisation: Trouver le jeu de paramètres R,C pour minimiser la différence entre mesures et simulations
2a. Modèle numérique
1. Mesure du comportement thermique du bâtiment
Chauffage
Inertie thermique
Enveloppe
Surface extérieure
Air extérieur
Htr (W/K)
Méthodes existantes:
  Référence (longue): co-heating
  Méthodes plus rapides : QUB, ISABELE, EPILOG, SEREINE

## Slide 4
Objectif de l’étude
Méthodes existantes nécessitent Tint > Text +5°C
      Risque d’endommager le bâtiment en période estivale / caniculaire
Explorer une méthode en refroidissant le bâtiment

## Slide 5
Aucune méthode d’évaluation en mode refroidissement dans la littérature n’a été trouvée
 Production de froid via un système hydraulique
Méthode d’évaluation en mode refroidissement
Système de génération de froid et mesure de la puissance injectée
HLC
Enveloppe à qualifier
Premiers tests encourageant sur une cellule d’1m3
Jay A, Fares H, Rabouille M, Oberle P, Thebault S, Challansonnex A, et al. Evaluation of the intrinsic thermal performance of an envelope in the summer period. J Phys Conf Ser. 1 nov 2021;2069(1):012093.

## Slide 6
Méthode d’évaluation en mode refroidissement
Expérience mise en œuvre
cellule PASSYS 40m3 à INES (73)
Bain thermo-staté dans le local technique
Echangeur Eau/Air dans la cellule

## Slide 7
Scénarios mis en œuvre
Plusieurs paramètres étudiés :
En mode Chauffage : Électrique (réf.) vs hydraulique
Type de sollicitations :
  Constante,
  Créneaux ON/OFF (PSA),
  Alternance chaud froid
Températures d’eau en entrée de cellules
Sans puis avec condensation possible
   Puissance dégagée en froid plus faible => certains scénarios non exploitables

## Slide 8
Résultats (1/2)
Valeur de référence (co-heating) et scénario en créneaux « PSA »
 Premiers tests avec méthodes « classiques » de chauffage électrique : co-heating & scénarios en créneaux
 Résultats entre 14 et 17 W/K
Modèle RC TWTI
Scénario en créneaux
El.2
El.2
El.3
El.2
El.4

## Slide 9
Problématique de la condensation
Souhait initial d’éviter la condensation dans la cellule.
  Température de fluide en entrée limitée  puissance dissipée faible
Tfluide en entrée 10°C < Trosée
  Apparition de condensation en entrée de cellule mais limitée
  Ne semble pas impacter les résultats de HLC
HLC
Platente ?

## Slide 10
Résultats (2/2)
Comparaison hlc de référence avec le système hydraulique en chaud et froid
Chart: 
| Co-heating | Hy.1 | Hy.7 | Hy.11 | Hy.9 | Hy.10 | Hy.12 | Hy.13 | HY.14 | Hy.15
HLC [W/K] | 16.4 | 14.87 | 15.44 | 16.9572 | 17.1054 | 17.5293 | 17.3468 | 15.5057 | 10.4532 | 15.6272
Cas Hy.12 : Puissance frigorifique apportée à la cellule (moins puissance liée au brassage) et température intérieure et extérieure pour un scénario hydraulique en refroidissement
Résultats des tests hydrauliques cohérents avec le cas de référence
Ecart sur Hy.14 lié aux conditions météos défavorables

## Slide 11
Expérimentation opérationnelle à l’échelle d’une cellule Passys et en conditions climatiques extérieures
Premiers résultats prometteurs
  Exploités en modes chauffage et modes climatisation
    Problématique de la puissance limitée à injecter en climatisation
    L’apparition de la condensation n’a pas impacté les résultats dans les configurations testées
Pour la suite :
  Confirmer ces premiers résultats
  Passage à l’échelle d’une maison
  Réduire la durée du test
Conclusion et perspectives
Passys Cell
Real Size House
2nd Round of tests

## Slide 12: MERCI pour VOTRE ATTENTION,

## Slide 13
Page de garde
Intro :
Méthode estimation HLC – SEREINE
Méthode en mode refroidissement = échelle 1m3
Manip mise en œuvre 40m3 + conditions ext : cellule Passys
Scénarios mis en œuvres
Résultats HTR théorique et étanchétié à l’air
Résultats évolutions temper & consos
Modèle RC de calibration & résultats hydraulique
Pb de la condensation
Conclusion & perspectives