## Slide 1: Apprentissage interactif et coopératif pour l'expérimentation de son chez-soi
Estefania Alvarez del Castillo Cardoso, Manar Amayri, Stephane Ploix, Patrick Reignier.
19 Mai 2022
Remerciements : Ce travail a été soutenu par l'appel générique ANR-2021 de l'Agence Nationale de la Recherche à travers le projet LearningHome et par le Pack Ambition Recherche de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, référence P089O002 projet EXPESIGNO.

## Slide 2: Contexte et problématiques
Bâtiments résidentiels :
Consommation d'énergie très sensible au comportement des occupants. Contexte multi-activités, actions simultanées, multi-zones et multi-acteurs.
Contexte résidentiel très complexe : Silva et al. (2022) occupation et activités estimées uniquement dans une contexte mono-zone.
Cameras considérées comme intrusives.
Modèles graphiques probabilistes représentant les interactions temporelles liées aux activités : augmentation de la complexité du modèle du fait du nombre et de la diversité des activités, grande quantité d’informations nécessaire pour l’apprentissage (Liu et al., 2016).
Méthodes développées avec des capteurs sur le corps : solution invasive et analyse de plusieurs mouvements pour pouvoir associer des activités comme ils l'ont fait Liu et al. (2016).
Activité: Un processus exécuté pendant un certain temps. On peut également dire que les activités sont un ensemble d'actions: pour réaliser l'activité de cuisson, les actions "allumer la cuisinière" et "allumer le four" ont lieu.
Action: Faite/travaille exécutée en un instant (Ouvrir une fenêtre).
“Les actions et les activités peuvent toutes deux avoir un impact énergétique.”
Notes: Each activity in the dataset comprises at most 30 low-level actions, including four body locomotions (sit, stand, walk, lie) and 13 actions for each hand (e.g, close, reach, open, move).

## Slide 3: PROPOSITION- Génération d’”expériences” définies par les occupants
Algorithme d’apprentissage coopératif et interactif de Silva et al.(2022)
Apprentissage interactif: Le système demande d'informations aux habitants uniquement aux moments les plus opportuns : les habitants répondent avec des étiquettes parmi un ensemble ouvert.
Apprentissage coopératif: Construction d'une perception commune entre l’habitant et le système. Le système résoud les confusions pendant l’apprentissage.
Notes: .

## Slide 4: PROPOSITION- Génération d’”expériences” définies par les occupants
Expérience : Un habitant définit la question qu'il souhaite poser, puis sélectionne les capteurs liés à l'activité dont il veut connaître l'impact sur la consommation d'énergie ou sur ses conditions de confort. Au cours du processus, le système demande des informations pour l'apprentissage.
Quelle est la température de la cuisine pendant l'activité “cuisine”?
Quelle est la consommation totale d'énergie pendant l'activité "cuisine “?
Prochaines étapes:
Tester les interactions en temps réel avec les occupants
Concevoir une interface homme machine "engageante" pour valider l'approche.
Notes: Avec cette approche, l'acteur humain aurait le contrôle sur ce qu'il veut que le système analyse : intérêt et engagement des occupants

## Slide 5: References
Joana B. Silva, Manar Amayri, Stephane Ploix, Patrick Reignier, Carlos Santos Silva. 2022. “Cooperative and Interactive Learning to estimate human behaviours for energy applications”. ELSEVIER Energy and Buildings 258.
Ye Liu, Liqiang Nie, Li Liu, David S. Rosenblum. 2016."From action to activity: Sensor-based activity recognition",Neurocomputing181,108-115,0925-2312, doi:https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.08.096.