## Slide 1
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain : proposition d’adaptation du schéma de résolution numérique des transferts couplés de chaleur et d’humidité
Margot Ruiz, Marion Bonhomme, Valéry Masson, Stéphane Ginestet
LMDC, Université de Toulouse, INSA, UPS, Toulouse, France
CNRM, Université de Toulouse, Météo-France, CNRS, Toulouse, France
Conférence IBPSA – 19 mai 2022 – Châlons-en-Champagne

## Slide 2: introduction
Urgence climatique et ilot de chaleur urbain
Nécessité de rénover les bâtiments des centres historiques
Spécificités du bâti ancien
Matériaux anciens perméables
Rénovation des parois à partir de matériaux biosourcés
Evaluation des solutions de rénovation à l’échelle urbaine
Utilisation de modèle de climat urbain négligeant les transferts hydriques à travers les parois
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 3: Modèle de climat urbain : TEB (Town energy balance)
Compromis entre précision des résultats et temps de calcul
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 4: Equations des transferts couplés
EQUATION DE CONSERVATION
Modèle de transferts couplés de masse et de chaleur en 1D
Stockage de la densité d’énergie ()
Conduction thermique dans le matériau
Déplacement de chaleur avec la phase liquide
Déplacement de chaleur avec le flux de vapeur d’eau
Stockage de la masse d’eau liquide et vapeur par unité de volume (kg)
Transport de liquide, selon la loi de Darcy
Diffusion de vapeur d’eau
Transfert de chaleur
CONDITIONS AUX LIMITES
Transfert de masse
Convection thermique
Rayonnement solaire
Rayonnement à grande longueur d’onde
Convection massique
Pluie
Réécriture en fonction des deux potentiels moteur :
Température et Pression capillaire
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 5: Intégration des transferts couplés à un modèle de climat urbain
Approche de résolution numérique découplée
 | Delphin | TEB
Schéma de discrétisation | Totalement implicite | Totalement implicite
Pas de temps | Variable | 5 min
Maillage | Environ 50 nœuds | 5 nœuds
Méthode de résolution numérique | Méthode de Newton-Raphson (itérative et complexe) | Méthode de décomposition LU
Méthode proposée
Implicit-Explicit (IMEX)
5 min (abaissé à 10 secondes dans les moments critiques)
Entre 9 et 25 noeuds
Méthode de décomposition LU
SCHÉMA NUMÉRIQUE PROPOSÉ
MOMENTS CRITIQUES
1. Quantités de pluie absorbée élevée
2. Oscillations numériques
3. Variations brusques
4. Pression capillaire positive en un point
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 6: Approche de résolution numérique découplée
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 7: Méthodologie de la Validation numérique
TROIS CLIMATS
Toutes les parois sont testées dans le climat de Cahors.
Les parois 1 et 10 sont aussi évaluées dans le climat de Manaus et d’Assouan
15 PAROIS SIMULEES
CONFIGURATION TEST
Confrontation des résultats de la méthode proposée à ceux d’un outil de référence DELPHIN
Paroi n°8
Paroi n°11
Paroi n°12
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 8: Validation numérique de la méthode proposée
 | T [°C] | [Pa] | w [kg/m3]
Type d’erreur | absolue | relative | relative
Valeur seuil | 1 | 5% | 10%
 | T [°C] |  | w [kg/m3]
Type d’erreur | absolue | relative | relative
Valeur seuil | 1 | 5% | 10%
Version 1
9 nœuds
Version 3
Entre 18 et 23 noeuds
Version 2
Entre 12 et 16 noeuds
Sensibilité au maillage
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz
Notes: Préciser quelles sont les simus en rouge
Enlever au milieu ??

## Slide 9: résultats
 | Température | Teneur en eau
Profil dans la paroi |  | 
 | Température | Pression de vapeur
Évolution temporelle au niveau de la surface extérieure |  | 
Paroi brique/chaux-chanvre (n°1), au mois d’août 2016, dans le climat de Cahors
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 10: résultats
 | Flux thermique | Flux massique
Évolution temporelle au niveau de la surface intérieure |  | 
 | Flux thermique | Flux massique
Évolution temporelle au niveau de la surface extérieure |  | 
Paroi brique/chaux-chanvre (n°1), au mois d’août 2016, dans le climat de Cahors
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 11: Conclusion et perspectives
Cette validation numérique est complétée par une approche expérimentale, consistant à comparer les résultats aux données mesurées dans un living-lab à Cahors.
Cette méthode va être intégrée dans l’outil TEB, ce qui permettra d’effectuer des simulations énergie/climat sur la ville de Cahors, puis de conclure sur la solution optimale pour la rénovation des parois anciennes en fonction des enjeux énergétiques et microclimatiques.
Intégration du comportement hygrothermique des parois dans un modèle de climat urbain - Margot Ruiz

## Slide 12: Annexe

## Slide 13: Equations des transferts couplés
EQUATION DE CONSERVATION
Réécriture en fonction des deux potentiels moteur :
Température et Pression capillaire
Transfert de chaleur
CONDITIONS AUX LIMITES
Transfert de masse
Transfert de masse
Transfert de chaleur

## Slide 14: Termes
densité d’énergie ()
densité de masse de l’eau sous forme liquide et vapeur ()
conductivité thermique ()
température (K)
conductivité du liquide (s)
perméabilité à la vapeur (s)
pression du liquide (Pa)
pression de vapeur (Pa)
enthalpie de l’eau liquide (J)
enthalpie de la vapeur (J)
1,82
2500

## Slide 15: Discrétisation des équations
Transfert de masse
Transfert de chaleur
=
= (

## Slide 16: Discrétisation des conditions aux limites
Transfert de masse
Transfert de chaleur

## Slide 17: Détails de la composition des parois étudiées

## Slide 18: RMSE – Version 1
 |  | Surface intérieure |  |  |  | Surface extérieure |  |  |  | Paroi entière | 
Paroi | Climat | T | Pvap | Flux thermique | Flux massique | T | Pvap | Flux thermique | Flux massique | Tmoy | Winteg
1 | Cahors | 0,056 | 1,132 | 0,440 | 3,83E-08 | 0,294 | 11,289 | 4,935 | 5,62E-07 | 0,233 | 0,082
2 | Cahors | 0,068 | 0,781 | 0,447 | 2,86E-08 | 0,229 | 22,106 | 2,753 | 1,26E-06 | 0,176 | 0,033
3 | Cahors | 0,075 | 0,769 | 0,520 | 2,83E-08 | 0,213 | 10,800 | 3,804 | 5,00E-07 | 0,146 | 0,014
4 | Cahors | 0,046 | 2,122 | 0,374 | 6,74E-08 | 0,235 | 22,401 | 2,812 | 1,24E-06 | 0,063 | 0,022
5 | Cahors | 0,080 | 1,352 | 0,575 | 3,93E-08 | 0,295 | 11,361 | 4,948 | 5,71E-07 | 0,255 | 0,051
6 | Cahors | 0,172 | 1,062 | 1,060 | 3,75E-08 | 0,310 | 11,373 | 5,148 | 5,74E-07 | 0,393 | 0,027
7 | Cahors | 0,191 | 0,780 | 1,183 | 3,11E-08 | 0,393 | 34,856 | 3,817 | 2,25E-06 | 0,557 | 0,109
8 | Cahors | 0,051 | 2,936 | 1,482 | 1,24E-07 | 0,111 | 15,641 | 5,562 | 8,65E-07 | 0,046 | 0,095
9 | Cahors | 0,165 | 19,149 | 1,443 | 8,34E-07 | 0,228 | 45,307 | 5,453 | 3,28E-06 | 0,150 | 0,157
10 | Cahors | 0,556 | 3,187 | 3,421 | 1,43E-07 | 0,499 | 37,737 | 5,906 | 2,46E-06 | 0,436 | 0,167
11 | Cahors | 0,556 | 4,946 | 3,545 | 2,24E-07 | 0,319 | 46,749 | 7,998 | 3,45E-06 | 0,317 | 1,329
12 | Cahors | 0,037 | 1,168 | 0,349 | 2,64E-08 | 0,080 | 11,794 | 1,940 | 6,11E-07 | 0,024 | 0,015
13 | Cahors | 0,982 | 1,626 | 5,894 | 6,33E-08 | 0,399 | 12,406 | 6,034 | 6,74E-07 | 1,194 | 0,176
14 | Cahors | 0,269 | 1,230 | 1,571 | 4,49E-08 | 0,273 | 12,751 | 4,445 | 6,87E-07 | 0,177 | 0,113
15 | Cahors | 0,280 | 1,254 | 1,631 | 4,91E-08 | 0,239 | 12,650 | 3,963 | 6,78E-07 | 0,262 | 0,160
1 | Assouan | 0,076 | 1,131 | 0,556 | 3,95E-08 | 0,359 | 8,411 | 6,545 | 6,97E-08 | 0,272 | 0,036
10 | Assouan | 0,656 | 3,221 | 3,938 | 1,43E-07 | 0,356 | 17,244 | 5,335 | 8,78E-07 | 0,586 | 0,167
1 | Manaus | 0,057 | 1,213 | 0,416 | 4,12E-08 | 0,276 | 20,333 | 5,183 | 1,69E-06 | 0,234 | 0,134
10 | Manaus | 0,556 | 2,633 | 3,487 | 1,16E-07 | 0,762 | 65,628 | 7,518 | 4,85E-06 | 0,323 | 0,097
RMSE moyen |  | 0,259 | 2,721 | 1,702 | 1,12E-07 | 0,309 | 22,676 | 4,953 | 1,43E-06 | 0,308 | 0,157

## Slide 19: RMSE – Version 2
 |  | Surface intérieure |  |  |  | Surface extérieure |  |  |  | Paroi entière | 
Paroi | Climat | T | Pvap | Flux thermique | Flux massique | T | Pvap | Flux thermique | Flux massique | Tmoy | Winteg
1 | Cahors | 0,074 | 0,896 | 1,779 | 4,19E-07 | 0,062 | 9,897 | 0,525 | 2,41E-08 | 0,130 | 0,020
2 | Cahors | 0,075 | 0,722 | 2,917 | 6,87E-07 | 0,113 | 14,441 | 0,482 | 2,76E-08 | 0,185 | 0,021
3 | Cahors | 0,013 | 0,735 | 1,731 | 3,99E-07 | 0,053 | 9,783 | 0,200 | 2,78E-08 | 0,014 | 0,004
4 | Cahors | 0,031 | 1,205 | 2,847 | 6,80E-07 | 0,110 | 14,509 | 0,471 | 3,01E-08 | 0,126 | 0,019
5 | Cahors | 0,090 | 1,218 | 1,799 | 4,23E-07 | 0,064 | 9,919 | 0,600 | 3,11E-08 | 0,138 | 0,009
6 | Cahors | 0,152 | 0,801 | 1,924 | 4,27E-07 | 0,081 | 9,943 | 0,918 | 2,43E-08 | 0,247 | 0,027
7 | Cahors | 0,160 | 0,721 | 4,407 | 1,11E-06 | 0,228 | 18,279 | 0,979 | 2,79E-08 | 0,420 | 0,090
8 | Cahors | 0,043 | 2,709 | 5,528 | 6,72E-07 | 0,075 | 12,509 | 1,482 | 1,21E-07 | 0,052 | 0,095
9 | Cahors | 0,078 | 9,461 | 2,972 | 1,43E-06 | 0,099 | 21,776 | 0,772 | 3,80E-07 | 0,074 | 0,308
10 | Cahors | 0,389 | 2,187 | 5,004 | 1,13E-06 | 0,276 | 19,895 | 2,403 | 9,69E-08 | 0,381 | 0,107
11 | Cahors | 0,365 | 3,988 | 3,905 | 1,48E-06 | 0,186 | 22,138 | 2,357 | 1,82E-07 | 0,331 | 0,841
12 | Cahors | 0,034 | 0,920 | 1,829 | 3,94E-07 | 0,046 | 9,465 | 0,352 | 2,14E-08 | 0,037 | 0,012
13 | Cahors | 0,681 | 1,240 | 4,542 | 4,72E-07 | 0,285 | 10,120 | 4,084 | 4,16E-08 | 0,770 | 0,115
14 | Cahors | 0,148 | 1,030 | 1,957 | 4,30E-07 | 0,079 | 9,611 | 0,831 | 3,72E-08 | 0,068 | 0,224
15 | Cahors | 0,202 | 0,881 | 2,206 | 4,25E-07 | 0,104 | 9,595 | 1,168 | 3,01E-08 | 0,092 | 0,117
1 | Assouan | 0,098 | 0,880 | 1,809 | 5,39E-08 | 0,061 | 8,196 | 0,657 | 2,35E-08 | 0,172 | 0,009
10 | Assouan | 0,454 | 2,204 | 3,853 | 3,13E-07 | 0,241 | 12,428 | 2,718 | 9,63E-08 | 0,521 | 0,140
1 | Manaus | 0,074 | 0,919 | 4,138 | 1,47E-06 | 0,131 | 16,853 | 0,456 | 2,36E-08 | 0,129 | 0,023
10 | Manaus | 0,387 | 2,022 | 6,897 | 2,62E-06 | 0,401 | 34,085 | 2,465 | 8,74E-08 | 0,279 | 0,065
RMSE moyen |  | 0,187 | 1,828 | 3,265 | 7,91E-07 | 0,142 | 14,392 | 1,259 | 7,02E-08 | 0,219 | 0,118

## Slide 20: RMSE – Version 3
 |  | Surface intérieure |  |  |  | Surface extérieure |  |  |  | Paroi entière | 
Paroi | Climat | T | Pvap | Flux thermique | Flux massique | T | Pvap | Flux thermique | Flux massique | Tmoy | Winteg
1 | Cahors | 0,062 | 0,913 | 0,463 | 2,52E-08 | 0,054 | 9,253 | 1,680 | 3,32E-07 | 0,109 | 0,011
2 | Cahors | 0,062 | 0,728 | 0,411 | 2,81E-08 | 0,084 | 12,005 | 3,089 | 6,71E-07 | 0,154 | 0,015
3 | Cahors | 0,011 | 0,741 | 0,200 | 2,82E-08 | 0,048 | 9,276 | 1,658 | 3,32E-07 | 0,014 | 0,006
4 | Cahors | 0,021 | 0,976 | 0,444 | 2,78E-08 | 0,081 | 12,072 | 3,074 | 6,70E-07 | 0,067 | 0,009
5 | Cahors | 0,078 | 1,175 | 0,538 | 2,82E-08 | 0,056 | 9,255 | 1,698 | 3,35E-07 | 0,120 | 0,011
6 | Cahors | 0,079 | 0,862 | 0,499 | 3,04E-08 | 0,057 | 9,268 | 1,722 | 3,38E-07 | 0,108 | 0,017
7 | Cahors | 0,091 | 0,730 | 0,578 | 2,82E-08 | 0,134 | 12,413 | 3,922 | 7,02E-07 | 0,226 | 0,082
8 | Cahors | 0,040 | 2,677 | 1,474 | 1,25E-07 | 0,065 | 10,972 | 5,545 | 5,98E-07 | 0,051 | 0,095
9 | Cahors | 0,029 | 1,375 | 0,507 | 2,58E-08 | 0,046 | 6,078 | 3,404 | 1,58E-06 | 0,025 | 0,036
10 | Cahors | 0,404 | 0,561 | 2,491 | 2,35E-08 | 0,208 | 10,889 | 5,224 | 5,83E-07 | 0,381 | 0,066
11 | Cahors | 0,373 | 3,587 | 2,365 | 1,63E-07 | 0,186 | 7,674 | 4,572 | 1,77E-06 | 0,332 | 0,985
12 | Cahors | 0,031 | 0,884 | 0,338 | 2,51E-08 | 0,038 | 8,647 | 1,771 | 3,23E-07 | 0,039 | 0,011
13 | Cahors | 0,369 | 1,318 | 2,216 | 4,50E-08 | 0,153 | 8,805 | 2,734 | 3,72E-07 | 0,352 | 0,061
14 | Cahors | 0,120 | 0,855 | 0,699 | 3,02E-08 | 0,064 | 8,557 | 1,864 | 3,37E-07 | 0,089 | 0,102
15 | Cahors | 0,198 | 0,948 | 1,147 | 3,46E-08 | 0,100 | 8,671 | 2,240 | 3,41E-07 | 0,104 | 0,115
1 | Assouan | 0,081 | 0,901 | 0,574 | 2,49E-08 | 0,055 | 8,143 | 1,623 | 5,42E-08 | 0,146 | 0,007
10 | Assouan | 0,474 | 0,559 | 2,833 | 2,00E-08 | 0,243 | 11,266 | 4,021 | 1,32E-07 | 0,528 | 0,125
1 | Manaus | 0,062 | 0,925 | 0,405 | 2,46E-08 | 0,118 | 15,000 | 4,077 | 1,36E-06 | 0,110 | 0,015
10 | Manaus | 0,405 | 0,518 | 2,570 | 2,31E-08 | 0,255 | 19,609 | 7,089 | 1,68E-06 | 0,274 | 0,107
RMSE moyen |  | 0,157 | 1,118 | 1,092 | 4,01E-08 | 0,108 | 10,413 | 3,211 | 6,59E-07 | 0,170 | 0,099

## Slide 21: Validation expérimentale
Paroi ancienne rénovée à partir de polystyrène au R+2 du 16 au 25 avril 2021
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
14 cm de brique
1 cm de lame d'air
5 cm de polystyrène
1cm de plaque de plâtre
Point de mesure à partir d'une sonde Honeywell (Température et Humidité Relative)

## Slide 22: Validation expérimentale
Paroi ancienne rénovée à partir de chaux-chanvre au R+1 du 15 au 24 décembre 2021
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
40 cm de brique
15 cm de chaux-chanvre
Point de mesure à partir d'une sonde Honeywell (Température et Humidité Relative)