## Slide 1: Comparaison de simulations et de mesures des performances en période estivale de murs anciens rénovés au béton de chanvre
Etude d’une paroi d’un bâtiment du 13ième siècle
Composition : briques
Rénovation : béton de chanvre banché en intérieur [Claude 2018]
Simulation et comparaison de deux cas :
  Paroi rénovée au béton de chanvre comme in situ
  Paroi rénovée avec une isolation conventionnelle
Configuration 1
Rénovation au béton de chanvre
Configuration 2
Rénovation conventionnelle
Brique ancienne
Béton de chanvre
Polystyrène extrudé
Plaque de plâtre
Données climatiques : station météo de Cahors
Ambiance intérieure : instrumentation in situ
Caractéristiques matériaux : évaluation en laboratoire et catalogue de Delphin
Logiciel : Delphin 6.1
Période simulée : 16/06/2021 au 1er/09/2021 (1830 heures)
International Building Performance Simulation Association, Conférence francophone 2022,Challons en Champagne, 19 et 20 mai 2022
Vincent Proquez, Marina Malagoni, Sophie Claude, Sandra Gallego, Stéphane Ginestet, Françoise Thellier
1.

## Slide 2: Comparaison de simulations et de mesures des performances en période estivale de murs anciens rénovés au béton de chanvre
International Building Performance Simulation Association, Conférence francophone 2022,Challons en Champagne, 19 et 20 mai 2022
Vincent Proquez, Marina Malagoni, Sophie Claude, Sandra Gallego, Stéphane Ginestet, Françoise Thellier
2.
Thermocouple centre
Thermocouple refend
Surface simulée
Validation des résultats
Comparaison températures de surface expérimentales et simulées
Coefficients de Pearson et erreur absolue moyenne
Modèle validé selon les critères de [Huerto-Cardenas et al. 2020]
Résultats
Faible écart entre les deux configurations simulées
Ecart absolu moyen : 0,05°C
Bâtiment inoccupé : faible humidité intérieure
Références
Claude, Sophie. 2018. « Étude Expérimentale et Numérique de Solutions Basées sur les Eco-Matériaux pour la Rénovation Thermique du Patrimoine Bâti Urbain ». Thèse de doctorat, Université de Toulouse.
Huerto-Cardenas, H.E., F. Leonforte, N. Aste, C. Del Pero, G. Evola, V. Costanzo, et E. Lucchi. 2020. « Validation of Dynamic Hygrothermal Simulation Models for Historical Buildings: State of the Art, Research Challenges and Recommendations ». Building and Environment 180 (août): 107081.
Perspectives
Cycles d’humidification à l’intérieur
Etude sur d’autres périodes