## Slide 1: Mesure et identification des propriétés thermiques d’un système d’enveloppe bio-inspiré dynamique par une méthode d’optimisation
Tessa Hubert, Baptiste Durand-Estebe, Antoine Dugué, Tingting Vogt-Wu, Denis Bruneau

## Slide 2: Contexte
Bio-inspiration : Approche créative basée sur l’observation de systèmes biologiques
(Norme ISO/TC 266 18458 2015 Biomimétique - Terminologie, concepts et méthodologie)
Hygroskin, Achim Menges
(Université de Stuttgart)
http://www.achimmenges.net/?p=5612
http://www.mickpearce.com/Eastgate.html
Eastgate Centre, Mick Pearce
(Harare, Zimbabwe)
Applications bio-inspirées

## Slide 3: Concept: “STEGOS”
Bio-Inspiration : papillon morpho
Rotation manuelle
Système cranté
Vue dessus
Vue dessous
Profil
Vue 3/4

## Slide 4: Banc d’essai
Banc d’essai mobile d’un volume d’1m3 pour une mesure à échelle 1:1 et en conditions climatiques réelles
Façade testée : prototype installé devant paroi opaque

## Slide 5: Mesures
réchauffement de Tint
flux et températures
I (W/m²)
Plaque d’aluminium (al)
w,i
al,o
w,o
Intérieur (Tint)
Extérieur (Text)
isol,i
Support aluminium perforé
Contreplaqué plyWood (w)
Mousse
Isolant polystyrène (isol)
Fluxmètre / thermocouple
PT100
Clapets (fl)

## Slide 6: Mesures
Corrélation entre vvent et les variations au sein de la paroi
Echanges radiatifs avec voûte céleste
Plaque d’aluminium (al)
w,i
al,o
w,o
Extérieur (Text)
isol,i
Support aluminium perforé
Contreplaqué plyWood (w)
Mousse
Isolant polystyrène (isol)
Clapets (fl)
Fluxmètre / thermocouple
PT100
Chart: Vvent (m/s)

## Slide 7: Modèle

## Slide 8: Modèle
termes associés au flux solaire
flux radiatifs en GLO, vers l’environnement et vers le ciel :
flux conducto-convectif : (McAdams 1994)

## Slide 9: Simulation
Modèle réalisé sous OpenModelica
=
(Duffie et Beckman 2013)
=

## Slide 10: Analyses de sensibilité
Screening avec la méthode de morris sur un grand nombre de paramètres
Estimation des indices de Sobol
Jeux de données 3 jours consécutifs
Pas de temps de 15 minutes
Fonction coûT : CV(RMSE) sur Tw,o
 | Unité |  | Valeur minimale | Valeur maximale
fv | W.s/m3.K |  | 1 | 40
fc | - |  | 0,01 | 0.5
fenv | - |  | 0,01 | 0,9
fs | - |  | 0,1 | 0,9
ρal | kg/m3 |  | 2160 | 3240
ρmousse | kg/m3 |  | 16 | 24
ρw | kg/m3 |  | 360 | 540
ρisol | kg/m3 |  | 26 | 39
λal | W/m.K |  | 8 | 12
λmousse | W/m.K |  | 0,048 | 0,072
λw | W/m.K |  | 0,104 | 0,156
λisol | W/m.K |  | 0,025 | 0,032

## Slide 11: Analyses de sensibilité
Paramètres aux indices les plus élevés: les 4 paramètres à identifier
Facteur solaire fs prépondérant
méthode de morris
Somme des estimations : 1,08
Paramètres prépondérants : fs, impactant le flux solaire incident I qui est un terme prépondérant du bilan, suivi du facteur céleste fc
Estimation indices de sobol
Echantillonnage : 15 répétitions OAT
Echantillonnage : 3600 échantillons

## Slide 12: Analyses de sensibilité dynamique
Impact dynamique sur l’erreur du modèle (fv dépend de la vitesse du vent, fc de la nébulosité, etc.)
Identification séquentielle ?
Identification de fc et fenv
Identification de fs
Identification de fv

## Slide 13: Identification et simulation
Algorithme évolutionnaire pour identification
Problèmes d’identification de fc
Facteur solaire fc : 16% du flux solaire incident est absorbé par la couche d’aluminium
Facteur vent fv : très faible
Facteur céleste fc : source d’erreur ?
Facteur environnement fenv : très faible
Paramètres | Unité | Valeur optimisée | Calibration (06/02 – 09/02) |  | Période de validation (10/02 – 14/02) | 
 |  |  | NMBE | CV(RMSE) | NMBE | CV(RMSE)
fs | - | 0,16 | 0,24 % | 0,65 % | 0,38 % | 0,86 %
fv | W.s/(m3.K) | 0,020 |  |  |  | 
fc | - | 0 |  |  |  | 
fenv | - | 0,0013 |  |  |  | 

## Slide 14: Identification et simulation
SciPy (langage Python)
Algorithme évolutionnaire pour identification Salib (langage python)
Problèmes d’identification de fc

## Slide 15: Limites de l’approche
Limites de l’Optimisation
  Sous-prédiction du modèle
  Minimisation d’un facteur trouvé comme impactant sur la fonction coût
  Optimisation par partie non applicable
 | Clapets fermés (0°) |  |  |  |  | Clapets ouverts (90°) |  |  |  | 
 |  | Calibration (06/02 – 09/02) |  | Validation (10/02 – 14/02) |  |  | Calibration (22/02 – 25/02) |  | Validation (18/02 – 21/02) | 
xi | xi,cal | NMBE | CV (RMSE) | NMBE | CV (RMSE) | xi,cal | NMBE | CV (RMSE) | NMBE | CV (RMSE)
fv | 0,020 | 0,24% | 0,65% | 0,38% | 0,86% | 7,1 | 0.21 % | 0,61 % | 0,42 % | 0,92 %
fc | 0 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 
fenv | 0,0013 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 
αal | - |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 
fs | 0,16 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 
Identification clapets ouverts

## Slide 16: perspectives
  Inférences bayésiennes pour prise en compte de l’erreur du modèle et surtout les erreurs de mesures, et amélioration de la mesure
  Optimisation par partie : changer l’ordre d’identification ou regarder l’influence « absolue » des paramètres et non l’influence normée pour des plages d’identification plus pertinentes ?
  Modèle global qui prend en compte orientation des clapets et changements de couleurs. A comparer avec modèles réduits.
Intégration dans logiciels de simulation énergétique dynamique
Campagnes de mesures
Evaluation échelle 1:1
Pilotage, optimisation des apports thermiques

## Slide 17: Merci
Tessa HUBERT
Doctorante CIFRE NOBATEK/INEF4 - I2M – MECADEV
tessa.hubert@u-bordeaux.fr

## Slide 18: References
Duffie, John A., et William A. Beckman. 2013. Solar engineering of thermal processes / John A. Duffie, William A. Beckman. 4th ed. Hoboken: John Wiley.
McAdams, W.H. 1994. Heat Transmission. 3rd Edition. New York: McGraw- Hill.
Morris, Max D. 1991. « Factorial Sampling Plans for Preliminary Computational Experiments ». Technometrics 33 (2): 161‑74. https://doi.org/10.1080/00401706.1991.10484804.
Sobol′, I.M. 2001. « Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their Monte Carlo Estimates ». Mathematics and Computers in Simulation 55 (1‑3): 271‑80. https://doi.org/10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

## Slide 19: Modèle
termes associés aux flux solaires
calculé par modèles géométriques