## Slide 1
Réflexions sur l’adaptation des modèles de thermique du bâtiment, à l’étude pluridisciplinaire des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur en zone urbaine
Présentatrice :
Célia SONDAZ
CETHIL UMR 5008 - CNRS, INSA-Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1
Auteurs :
Célia Sondaz1, Claire Harpet2, Frédéric Kuznik1, Didier Soto3, Lucie Merlier1
1 CETHIL UMR 5008 - CNRS, INSA-Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1 2 EVS UMR 5600 - Chaire "Valeurs du soin" - Université Jean Moulin Lyon 3
3 RESALLIENCE, SIXENSE ENGINEERING, VINCI Construction

## Slide 2
Introduction
1
Etude épidémiologique : étude de la distribution des problèmes de santé dans une population
Etudier le risque sanitaire à l’échelle de l’individu
Identifier des situations à risque
Comprendre les facteurs qui affectent ce risque
Prioriser les actions de protection
Modélisation numérique
Modèle thermo-physiologique STD de bâtiment
++
Enquêtes de terrain
Compléter
Mettre à l’épreuve
Notes: Périodes de fortes chaleur
 Augmentation de la morbidité et de la mortalité (notamment en zone urbaine)
Principalement études épidémiologique
Bilan quantitatifs de conséquences sanitaires des vagues de chaleur (nombre d’hospitalisation, surmortalité)
Outils de communication et de compréhension de l’ampleur des effets de la chaleur
Mais :
Indicateurs généraux : mortalité sans causes ni circonstances + Température journalière
Pas de compréhension de ce qui s’est passé
- Classement d’individus large : ex :groupe d’âge
Mais pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres ?
 Echelle de l’individu
Identifier les situations à risques : lieux, personne, contexte
Facteurs qui affectent ce risque
Aider les collectivités
Modélisation des ambiances : comparaison de cas sans danger
Modèle de STD : adaptation + couplage  Effets de l’exposition à la chaleur
Mais pour confirmer la pertinence et identifier les apports et limites.
 mise à l’épreuve avec enquête de terrain - SHS

## Slide 3
Plan
Déterminants du risque sanitaire
Utilisation de modèles numériques
Mise en perspective avec des Sciences Humaines & Sociales
2

## Slide 4
Les déterminants du risque sanitaire
Age
Sexe
Corpulence et morphologie
Accès au soin
Sédentarité
Perception - Comportement
Profession
Capacité d’aération et de rafraîchissement actif
Position du logement dans le bâtiment et dans le quartier
Qualité de l’air
Qualité du bâti
Climat
Environnement urbain
Education
Ressources financières
Autonomie
Capital social
Vulnérabilité
Culture
Exposition
Capacité d’adaptation
Sensibilité
Les différents déterminants affectant la vulnérabilité à la chaleur
3
Pathologies préexistantes
Notes: Individus plus vulnérables à la chaleur que d’autres
Vulnérabilité : "degré auquel les éléments d'un système sont affectés", par les surchauffes urbaines dans notre cas (ADEME)
Exposition + sensibilité + capacité d’adaptation
Schéma non-exhaustif
Proposition : 3 grandes familles selon disciplines

## Slide 5
Les déterminants du risque sanitaire
Age
Sexe
Corpulence et morphologie
Accès au soin
Sédentarité
Perception - Comportement
Profession
Capacité d’aération et de rafraîchissement actif
Position du logement dans le bâtiment et dans le quartier
Qualité de l’air
Qualité du bâti
Climat
Environnement urbain
Education
Ressources financières
Autonomie
Capital social
Vulnérabilité
Culture
Exposition
Capacité d’adaptation
Sensibilité
Les différents déterminants affectant la vulnérabilité à la chaleur
3
Pathologies préexistantes
Notes: Thermique du bâtiment et de la ville
Ex : qualité du bâti, implantation du bâtiment dans la ville et climat

## Slide 6
Les déterminants du risque sanitaire
Age
Sexe
Corpulence et morphologie
Accès au soin
Sédentarité
Perception - Comportement
Profession
Capacité d’aération et de rafraîchissement actif
Position du logement dans le bâtiment et dans le quartier
Qualité de l’air
Qualité du bâti
Climat
Environnement urbain
Education
Ressources financières
Autonomie
Capital social
Vulnérabilité
Culture
Exposition
Capacité d’adaptation
Sensibilité
Les différents déterminants affectant la vulnérabilité à la chaleur
3
Pathologies préexistantes
Notes: Physiologie
Age, Sexe, Etat de santé préalable
 Effet sur les performance du corps humain

## Slide 7
Les déterminants du risque sanitaire
Age
Sexe
Corpulence et morphologie
Accès au soin
Sédentarité
Perception - Comportement
Profession
Capacité d’aération et de rafraîchissement actif
Position du logement dans le bâtiment et dans le quartier
Qualité de l’air
Qualité du bâti
Climat
Environnement urbain
Education
Ressources financières
Autonomie
Capital social
Vulnérabilité
Culture
Exposition
Capacité d’adaptation
Sensibilité
Les différents déterminants affectant la vulnérabilité à la chaleur
3
Pathologies préexistantes
Notes: SHS
culture, mode de vie, facteurs socio-économiques, isolement social
Schéma un peu difficile à lire  montre l’imbrication des différentes disciplines

## Slide 8
Les modèles thermo-physiologiques : Qu’est-ce que c’est ?
Système passif
Principe des modèles thermo-physiologiques
Métabolisme
Conduction dans les tissus
Circulation sanguine
Convection
Apport solaire
Rayonnement
Evaporation
Echanges avec l’environnement
Sudation
Vasodilatation
Frissonnement
Vasoconstriction
Système actif
++
Noyau
Peau
++
4
Notes: Qu'est-ce qu'un modèle thermo-physiologique ?
 Simuler la diffusion de chaleur dans le corps et les mécanismes de thermorégulation
Le corps est modélisé par des cylindres concentriques pour représenter les différents tissus du corps et parties du corps
2 systèmes
Passif : Physique du corps, production de chaleur et transferts thermiques :
- dans le corps et avec l’ambiance
Actif : thermorégulation
- chaud : sudation + vasodilatation (augmentation du débit sanguin vers la peau)

## Slide 9
Température centrale | • Coup de chaleur
Gradient température centrale - température cutanée | • Stress cardiovasculaire
Pertes en eau | • Déshydratation
Rythme cardiaque | • Stress cardiaque • Indicateur médical
Variables physiologiques d’intérêt
Critères
Utilisable en environnement transitoire
Personnalisable : âge, sexe, masse, taille
Temps de calcul
Exploitabilité des résultats
Adaptabilité à la problématique
George Havenith et Dusan Fiala : Thermal Indices and Thermophysiological Modeling for Heat Stress. In Ronald Terjung, éditeur : Comprehensive Physiology, p 255–302. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, décembre 2015.
5
Les modèles thermo-physiologiques : Pourquoi ? Lequel ?
Indicateurs existants
WBGT
Heat index
PET
Environnement stationnaire
Individus standards
Notes: Modèle thermophysio  Calculer les températures du corps, les flux thermiques échangés avec l’environnement et d’autres variables physiologique comme le rythme cardiaque
D’après étude biblio et entretiens avec chercheurs en physiologie et médecins
Pourquoi ne pas utiliser des indicateurs calculables à partir de variables d'ambiances ? Stationnaire, Homme en bonne santé ~20 ans
Nous voulons
Ambiance instationnaire
Déterminants physiologiques  différents types d’individus
Modèle thermophysio : lequel ?
- Variables globales donc pas nécessaires de connaître les les températures corporelles locales avec une grande précision  Modèle peu découpé : moins de temps de calcul
+ Utilisable et compréhensible par des thermiciens
+ Adaptable : intégration des limites de la thermorégulation dues à la déshydratation et aux limites cardiovasculaires

## Slide 10
Le couplage avec une STD
Modèle thermo-physiologique
Sorties :
Températures corporelles
Flux thermiques et hydriques avec l’environnement
[…]
Entrées :
Température d’air
Température radiative
Humidité
Vitesse de l’air
Modèle de STD
Sources thermiques & hydriques
Bilans thermiques
Bilans radiatifs
Bilans hydriques
Bilans aérauliques
Eléments à coupler entre les modèles thermo-physiologiques et de STD
6
++
Notes: STD  Entrée de JOS 3 (peuvent être globales car pas de calculs précis de Tsk locales)  STD zonal
JOS 3  STD : flux thermiques et hydriques échangés entre le corps humain et l'environnement

## Slide 11
Couplage modèle thermo-physiologique et STD
7
Couplages effectués par le passé
Habitacle de voiture
Astronautes : sorties extravéhiculaires
Confort thermique
Echelles temporelles
Précision des entrées
Exemple avec JOS 3
  Homme standard nu
  Assis au repos
  w = 9 geau/kgas
  Va = 0,1 m/s
Y. Takahashi et al., « Thermoregulation model JOS-3 with new open source code », Energy Build., vol. 231, janv. 2021
Notes: Déjà des couplages : Thellier et El Kadri
Applications différentes
Pas à notre connaissance d’application à la santé
Différences d’échelles temporelles et de précision nécessaire en entrée car pas les mêmes variables hysiologiques
Confort : état peau : température et mouillure
Exemple de simulation avec JOS 3 : homme standard nu assis au repos : humidité absolue et vitesse d’air constantes
Température centrale de la tête : santé
Température moyenne cutanée : confort
Tcr évolue plus lentement et est moins impactée par Top (attention +- 0,4°C est déjà une augmentation significative pour la température centrale)
Cohérence des temporelles ? Précision nécessaire des sorties du modèle de STD ?  (étude des constantes de temps et de sensibilité aux variables d'entrée du modèle JOS 3)

## Slide 12
Conclusions & Mises en perspectives
Thermique du bâtiment
Thermophysiologie
Ethnographie
Couplage STD – modèle thermo-physiologique
Température centrale, déshydratation & rythme cardiaque
Représentations sociales, comportements, santé perçue & adaptabilité
Population et terrain d’étude
  + de 70 ans
  Simulations
  Entretiens et carnets de suivi
  Mesures dans le logement
  Automesure température frontale
8
Notes: Couplage physiologie et thermique du bâtiment : situations à risques & études de certains déterminants
Intérêt : température centrale et déshydratation
Prise de recul  approches SHS et éthnographie
Comprendre les représentations sociales de la tolérance à la chaleur, les comportements et la santé perçue et les effets des les caractéristiques comportementales individuelles et collectives, des conditions socio-économiques et de la connaissance du risque
Application aux femmes de + 70 ans dans le grand Lyon
Première vague d’enquêtes terrains
Entretiens semi-directifs : habitudes des participantes (hydratation, activité, entourage …) et leur rapport à la chaleur estivale (expériences, connaissance du risque, conscience de sa vulnérabilité …)
Carnet de bord : activités, sensation thermique (froid/chaud, humide/sec, insupportable agréable) et ressenti (sous forme d'une courbe de l'humeur)
Monitoring des logements : température, humidité et concentration en CO2
Automesures journalières de température frontale
Cette première application a pour objectif de développer la méthodologie par expérimentation.

## Slide 13
Réflexions sur l’adaptation des modèles de thermique du bâtiment, à l’étude pluridisciplinaire des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur en zone urbaine
Célia SONDAZ celia.sondaz@insa-lyon.fr
Projet financé par le CNRS - programme interdisciplinaire 80 prime de la MITI
Merci pour votre attention
Notes: Ethnographie =
Branche de l'anthropologie
Etude de la culture et du mode de vie de peuple ou milieux sociaux donnés
Méthode ethnographique est une méthodologie qualitative qui permet de réaliser une étude descriptive et analytique des traditions, us, coutumes et mœurs de populations déterminées.
Etude de terrain
LAPLANTINE, François,: "Ainsi l’ethnographie est-elle d’abord l’expérience d’une immersion totale, consistant dans une véritable acculturation à l’envers, où, loin de seulement comprendre une société dans ses manifestations « extérieures » (Durkheim), je dois l’intérioriser dans les significations que les individus eux-mêmes attribuent à leur comportement »
Indicateurs environnementaux
le WBGT prédit, à partir de la température de globe noir (effets du rayonnement et du vent), de la température humide naturelle (effets du vent, du rayonnement et de l’humidité) et de la température d’air, le niveau de risque thermique en fonction des cycles travail/repos
le Heat Index qui définit, en utilisant la température et l’humidité relative, quatre niveaux de risques liés à des pathologies : fatigue, crampes, épuisement physique et pour les derniers niveaux un coup de chaleur plus ou moins probable
la PET (Physiological Equivalent Temperature) qui donne la température d’air dans un environnement de référence produisant les mêmes températures cutanées et centrales que dans l’environnementréel

## Slide 14
Références
ADEME. 2014. « Indicateurs de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique ».
Cheshire, W. P. 2016. « Thermoregulatory Disorders and Illness Related to Heat and Cold Stress ». Autonomic Neuroscience 196 (avril): 91‑104.
Cramer, M., et O. Jay. 2016. « Biophysical Aspects of Human Thermoregulation during Heat Stress ». Autonomic Neuroscience 196 (avril): 3‑13.
Deng, Q., J. Zhao, W. Liu, et Y. Li. 2018. « Heatstroke at Home: Prediction by Thermoregulation Modeling ». Building and Environment 137 (juin): 147‑56.
Dufour, A., et V. Candas. 2007. « Ageing and Thermal Responses during Passive Heat Exposure: Sweating and Sensory Aspects ». European Journal of Applied Physiology 100 (1): 19‑26. Responses ». International Journal of Biometeorology 64 (12): 2007‑17.
Ellena, M, M Breil, et S Soriani. 2020. « The Heat-Health Nexus in the Urban Context: A Systematic Literature Review Exploring the Socio-Economic Vulnerabilities and Built Environment Characteristics ». Urban Climate 34 (décembre): 100676.
George Havenith et Dusan Fiala : Thermal Indices and Thermophysiological Modeling for Heat Stress. In Ronald Terjung, éditeur : Comprehensive Physiology, p 255–302. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, décembre 2015.
Katić, K., R. Li, et W. Zeiler. 2016. « Thermophysiological Models and Their Applications: A Review ». Building and Environment 106 (septembre): 286‑300.
Laaidi, K., A. Ung, M. Pascal, et P. Beaudeau. 2014. « Vulnérabilité à la chaleur : actualisation des connaissances sur les facteurs de risque », septembre, 7.
Yu-Kai Lin, Yu-Chun Wang, Tsung-Jung Ho et Chensheng (Alex) Lu : Temperature effects on hospital admissions for kidney morbidity in Taiwan. Science of The Total Environment, 443:812–820, janvier 2013
OMS. 1946. Constistution de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Yuddy Ramos, Jean-Pierre Trépanier, Alexandre St-Denis, Stéphanie Susser, Cong Dung Tran, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et Direction de santé publique : Vague de chaleur de l’été 2018 : rapport d’enquête épidémiologique. 2019.
Santé Publique France : Influence de caractéristiques urbaines sur la relation entre température et mortalité en Île-de-France. page 62, septembre 2020.
Takahashi, Y., A. Nomoto, S. Yoda, et al. 2021. « Thermoregulation Model JOS-3 with New Open Source Code ». Energy and Buildings 231 (janvier): 110575.
World Health Organization. 2018. « WHO Housing and Health Guidelines. » Geneva.

## Slide 15
Epidémiologie
Epidémiologie : étude de la distribution des problèmes de santé dans une population et du rôle des facteurs qui déterminent l'état de santé
x plusieurs milliers
Surmortalité
Caractérisation des vagues de chaleur
Cartographie de la vulnérabilité
Corrélation entre une variable météo et des données de santé
Données :
Météo
Santé
Territoire
Socio-démographie

## Slide 16
Epidémiologie

## Slide 17
Epidémiologie
Yuddy Ramos, Jean-Pierre Trépanier, Alexandre St-Denis, Stéphanie Susser, Cong Dung Tran, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et Direction de santé publique : Vague de chaleur de l’été 2018 : rapport d’enquête épidémiologique. 2019.

## Slide 18
Epidémiologie
Yu-Kai Lin, Yu-Chun Wang, Tsung-Jung Ho et Chensheng (Alex) Lu : Temperature effects on hospital admissions for kidney morbidity in Taiwan. Science of The Total Environment, 443:812–820, janvier 2013

## Slide 19
JOS 3 – Le système passif
Les échanges de chaleur dans le système passif du JOS 3
Y. Takahashi et al., « Thermoregulation model JOS-3 with new open source code », Energy Build., vol. 231, p. 110575, janv. 2021, doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110575
Noyau :
Stockage = Métabolisme + Echange par le sang –Conduction – Respiration
+ +
Peau :
Stockage = Métabolisme + Echange par le sang + Conduction – Convection - Rayonnement – Evaporation
+
+ artères & veines
Bilans thermiques

## Slide 20
JOS 3 – Le système actif
Vasodilatation
Vasoconstriction
Sudation
Anastomose artérioveineuse
Frissonnement
Thermogénèse non frissonnante
Δ
Δ
Σ
Δ
Tnoyau[tête]
Tnoyau,seuil
Tpeau[i]
Tpeau,seuil
Tnoyau[tronc]
Tnoyau-tronc,seuil
Δ
Tpeau,moy
Tpeau-moy,seuil
Frissonnement
Débit sanguin cutané
Perte de chaleur latente par sudation
L’organisation du système actif du JOS3

## Slide 21
JOS 3 – L’individualisation
Sexe
Age
Taille
Poids
Pourcentage de graisse
Indice cardiaque
Débits sanguins totales & locales
Conductance
Surface corporelle
Masse des différents tissus
Sudation
Capacité thermique
Frissonnement
Métabolisme de base
Thermogénèse non frissonnante
IMC
Vasodilatation
Anastomose artérioveineuse

## Slide 22
Carnet de bord