## Slide 1: Couplage entre conception paramétrique et analyse de cycle de vie pour l’écoconception des bâtiments
Aurore Wurtz, Patrick Schalbart, Bruno Peuportier
Mines ParisTech – Université de recherche PSL
CES – Centre Efficacité énergétique des Systèmes
Conférence IBPSA France 2022 - Châlons-en-Champagne

## Slide 2: Contexte et objectifs
Réduction des impacts environnementaux des bâtiments
Longue durée de vie
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Problématique
Quel est l’impact du concept architectural sur l’environnement ?
Écoconception
Cycle de vie
Décisions importantes en phase amont
Développement du concept architectural
Forme, orientation, nombre d’étages
Notes: Problématique plus large
Contexte climatique actuel : Volonté de réduction des impacts environnementaux D’autant plus que Longue durée de vie des bâtiments  Les décisions vont impacter le(s) siècle(s) suivant(s).
 application de la démarche d’écoconception sur tout le cycle de vie
Ecoconcpetion = concevoir de manière respectueuse envers l’environnement
Décisions à prendre en phase amont, dès le développement du concept architectural (forme, orientation, nombre d’étages).
Questions :
Quel est l’impact de la structure sur l’environnement ?
Comment réduire cet impact ?

## Slide 3: Analyse de cycle de vie
  Méthode d’aide à la conception
  multicritère
  multi-étape
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion

## Slide 4: Couplage
Couplage Rhino Grasshopper et Pléiades
Ladybug - Honeybee
  Modèle énergétique
  Export gbXML
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Notes: Ladybug+ honeybee package
Données météo non utilisées

## Slide 5: Cas d’étude
Tour de bureaux
Bâtiments 10 étages
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Notes: Variation paramétrique à partir d’une modélisation sur Rhino  utilisation de la conception paramétrique
Près gare grand paris – pas impacts transports
Pour une surface utile donnée

## Slide 6: Quantité des matériaux structurels
Epaisseur équivalente de béton par m² de surface de plancher (m3/m²) en fonction du nombre d’étages
Masse d’acier d’armature par m² de surface de plancher (kg/m²) en fonction du nombre d’étages
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Épaisseur équivalente de béton (m3/m²)
Nombre d’étages
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Masse d’acier par unité de surface de plancher (kg/m²)
Nombre d’étages
80
60
40
20
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Notes: On a travaillé avec l’école des Ponts pour avoir un quantitatif des matériaux
Taille axes
La quantification précise des matériaux structurels nécessite des calculs poussés effectués lors de la conception détaillée, une étude réalisée en interne a permis d’établir un ordre de grandeur des quantités de béton et d’acier présentes dans la structure des bâtiments en fonction du nombre d’étages.

## Slide 7: Quantification des matériaux structurel
Chart: 
| Superstructure - béton | Superstructure - Acier d'armature | Fondations - Béton | Fondations - Acier d'armature
3 bâtiments de 10 étages | 57.7778 | 75.1037 | 82.2222 | 58.488
Tour de 30 étages | 100 | 100 | 100 | 100
Quantités relatives de béton et d'acier des éléments structurels (d’après Mendes, 2022)
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Notes: Différenciation des éléments structurels
Superstructure : partie hors sol du bâtiment
Infrastructure : Partie souterraine
Fondations socle en contact avec le sol
La construction de 3 bâtiments de 10 étages nécessite moins de béton et d’acier dédiées aux fondations et à la superstructure que la construction d’une tour de 30 étages

## Slide 8: Résultats : Influence de la structure
Chart: 
| Changement climatique, total (kg CO2 eq.) | Consommation totale d'énergie primaire (MJ) | Utilisation nette d'eau douce (m3) | Déchets éliminés, total (kg) | Déchets radioactifs éliminés (kg) | Dommage total écosystème, hiérarchiste (PDF.m².an) | Dommage total santé humaine, hiérarchiste (DALY)
Tour de 30 étages | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 bâtiments de 10 étages | 81.8477 | 84.1827 | 81.9238 | 75.9059 | 85.6029 | 81.9587 | 80.7616
Etape de construction
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Notes: Impacts environ 20% plus faiblespour les 3 bpatiments que pour la tour
Sauf 15% pour consommation d’énergie et déchets radioactifs car la demande d’énergie nécessaire à la fabrication des fenêtres et des équipements est élevée, la part de l’impact attribuée aux éléments structurels est donc plus faible.
Déchets éliminées : 24%

## Slide 9: Analyse de contribution
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Indicateur changement climatique
Résultats sur l’ensemble du cycle de vie
  Ascenseurs
  Système PV
  Agriculture urbaine
  Structure
Chart: t CO2 eq. par an
| Tour | 3 bâtiments
Chauffage | 36.9 | 41.9
Structure | 47.7 | 34.2
Prod PV | -18.368 | -55.104
Conso ascenseurs | 41.9126 | 19.1399
Fab ascens | 12.8526 | 5.8693
Prod agricole | 0 | -4.086
Fab PV | 2.4747 | 7.424
3 bâtiments de 10 étages
Tour de 30 étages
Notes: Déchets radioactifs – analyse de contribution
Unité fonctionnelle à préciser
1m².an=0,6 PDF.an
Occupation des sols – dommages écosystèmes
Agriculture urbaine – PV – ascenseurs  remplacer graphe ? + mentionner chauffage/clim
Les impacts de l’étape d’utilisation sont majoritaires pour les deux cariantes, pour une durée de vie de 100 ans  impacts similaires sur le cycle de vie.
Besoins de chauffage plus élevés dans le cas des 3 bâtiments car déperditions toiture/ planchers, et plus de matériaux relatifs à la toiture et au plancher (*3)
Besoins de clim plus élevés dans la tour car + compacte

## Slide 10: Conclusion et perspectives
Conclusion
Influence de la forme non négligeable
  Quantité de matériaux
  Besoins de chauffage
Faisabilité du couplage
  Possibilité d’automatisation
  Conception paramétrique pour l’aide à la décision
Perspectives
Étendre les frontières du système (Transport)
Autres indicateurs environnementaux
I. Contexte et objectifs II. Méthodologie III. Application à un cas d’étude IV. Conclusion
Notes: Transport en frontière du système
Perspective tous les indicateurs
Structure  forme urbaine

## Slide 11
Merci de votre attention
aurore.wurtz@mines-paristech.fr
Conférence IBPSA France 2022 - Châlons-en-Champagne