## Slide 1
Teddy Gresse
Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse 1, Lucie Merlier 2, Jérôme Jacob 3, Frédéric Kuznik 1
1 Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
2 Univ Lyon, UCBL, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, Villeurbanne, F-69621, France
3 Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, M2P2 UMR 7340, Marseille, 13451, France

## Slide 2
Introduction
Cellule expérimentale MINIBAT
Modélisation numérique
Analyse du jet isotherme
Conclusions et perspectives
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France

## Slide 3: Introduction
Rôle important des flux convectifs induits par les systèmes de CVC sur le confort thermique dans les bâtiments
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1

## Slide 4: Introduction
Rôle important des flux convectifs induits par les systèmes de CVC sur le confort thermique dans les bâtiments
Faiblesse des approches RANS dans les zones à faible vitesse et où la turbulence est anisotrope (Zhai, et al. 2007) (Kuznik, et al. 2008)
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1
RANS : Reynolds Averaged Navier-Stokes

## Slide 5: Introduction
Rôle important des flux convectifs induits par les systèmes de CVC sur le confort thermique dans les bâtiments
Faiblesse des approches RANS dans les zones à faible vitesse et où la turbulence est anisotrope (Zhai, et al. 2007) (Kuznik, et al. 2008)
Simulation LES plus adaptée mais induit un coût de calcul plus important (Blocken 2018)
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1
RANS : Reynolds Averaged Navier-Stokes / LES : Large Eddy Simulation

## Slide 6: Introduction
Rôle important des flux convectifs induits par les systèmes de CVC sur le confort thermique dans les bâtiments
Faiblesse des approches RANS dans les zones à faible vitesse et où la turbulence est anisotrope (Zhai, et al. 2007) (Kuznik, et al. 2008)
Simulation LES plus adaptée mais induit un coût de calcul plus important (Blocken 2018)
Méthode LBM (Krüger, et al. 2016) très efficace pour traiter les écoulements séparés à bas Mach dans des géométries complexes
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1
RANS : Reynolds Averaged Navier-Stokes / LES : Large Eddy Simulation / LBM : Lattice-Boltzmann Method

## Slide 7: Introduction
Rôle important des flux convectifs induits par les systèmes de CVC sur le confort thermique dans les bâtiments
Faiblesse des approches RANS dans les zones à faible vitesse et où la turbulence est anisotrope (Zhai, et al. 2007) (Kuznik, et al. 2008)
Simulation LES plus adaptée mais induit un coût de calcul plus important (Blocken 2018)
Méthode LBM (Krüger, et al. 2016) très efficace pour traiter les écoulements séparés à bas Mach dans des géométries complexes
→ Evaluation de la capacité d’une modélisation LBM-LES à prédire un écoulement de jet se développant dans une configuration équipée d’un système de ventilation
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1
RANS : Reynolds Averaged Navier-Stokes / LES : Large Eddy Simulation / LBM : Lattice-Boltzmann Method

## Slide 8
Introduction
Cellule expérimentale MINIBAT
Modélisation numérique
Analyse du jet isotherme
Conclusions et perspectives
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France

## Slide 9: Cellule expérimentale MINIBAT
→ Etude expérimentale dans Kuznik 2005
Cellule
  Dimensions :
  Garde thermique maintenu à
Bouche de soufflage
  géométrie conçue pour obtenir une structure axisymétrique
  Diamètre de la bouche :
  Décalage avec le plafond : / avec la paroi sud :
Jet isotherme
  Conditions expérimentales
Bouche de soufflage
Bouche d’extraction
S
E
N
W
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
[] |  | []
2

## Slide 10
Introduction
Cellule expérimentale MINIBAT
Modélisation numérique
Analyse du jet isotherme
Conclusions et perspectives
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France

## Slide 11: Modélisation numérique
  Approche LBM-LES
Concept
  Description mésoscopique de l'écoulement
  Etapes de propagation / collision
Solveur
  ProLB
Validation
  Dispersion de polluants et des écoulements urbains dans des géométries complexes (Jacob, et al. 2021)
Modèle sous-maille
  SISM (Lévêque 2007)
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
3

## Slide 12: Modélisation numérique
  Approche LBM-LES
Concept
  Description mésoscopique de l'écoulement
  Etapes de propagation / collision
Solveur
  ProLB
Validation
  Dispersion de polluants et des écoulements urbains dans des géométries complexes (Jacob, et al. 2021)
Modèle sous-maille
  SISM (Lévêque 2007)
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
3
  Conditions aux limites
Entrée / sortie
  Débit massique constant
  (sur des sections éloignées des bouches de soufflage et d’extraction)
Parois
  - Loi de paroi (Afzal 1996)

## Slide 13: Modélisation numérique
  Conditions aux limites
Entrée / sortie
  Débit massique constant
  (sur des sections éloignées des bouches de soufflage et d’extraction)
Parois
  - Loi de paroi (Afzal 1996)
  Approche LBM-LES
Concept
  Description mésoscopique de l'écoulement
  Etapes de propagation / collision
Solveur
  ProLB
Validation
  Dispersion de polluants et des écoulements urbains dans des géométries complexes (Jacob, et al. 2021)
Modèle sous-maille
  SISM (Lévêque 2007)
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
3
  Maillage
Zones de raffinement :
    Conduite d’amenée d’air + zone de développement du jet :
    Conduite d’évacuation :
    Reste du domaine :

## Slide 14
Introduction
Cellule expérimentale MINIBAT
Modélisation numérique
Analyse du jet isotherme
Conclusions et perspectives
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France

## Slide 15: Analyse du jet Taux d’expansion
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
/
4

## Slide 16: Analyse du jet Taux d’expansion
Anisotropie importante dans l’expansion du jet
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Expérimental |  |  | 
Simulation |  |  | 
Expérimental |  |  | 
Simulation |  |  | 
/
4

## Slide 17: Analyse du jet Taux d’expansion
Anisotropie importante dans l’expansion du jet
Tendance retrouvée par la simulation mais légèrement sous estimée
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Expérimental |  |  | 
Simulation |  |  | 
Expérimental |  |  | 
Simulation |  |  | 
/
4

## Slide 18: Analyse du jet Taux d’expansion
Anisotropie importante dans l’expansion du jet
Tendance retrouvée par la simulation mais légèrement sous estimée
Valeurs des taux d’expansions cohérentes malgré des écarts atteignant pour l’expansion latérale du jet
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Expérimental |  |  | 
Simulation |  |  | 
Expérimental |  |  | 
Simulation |  |  | 
/
4

## Slide 19: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan médian
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de
soufflage
5

## Slide 20: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan médian
Bon accord avec les profils expérimentaux
    Valeur et position de vitesse maximale (),
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de
soufflage
5

## Slide 21: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan médian
Bon accord avec les profils expérimentaux
    Valeur et position de vitesse maximale (),
    Vitesses dans la zone éloignée de la paroi ()
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de
soufflage
5

## Slide 22: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan médian
Bon accord avec les profils expérimentaux
    Valeur et position de vitesse maximale (),
    Vitesses dans la zone éloignée de la paroi ()
Des différences notables dans la zone proche de la paroi ()
      Faiblesse de la modélisation proche paroi adoptée
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de
soufflage
5

## Slide 23: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan horizontal
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de soufflage
6

## Slide 24: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan horizontal
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de soufflage
Bon accord avec les profils expérimentaux
    Valeur et position de vitesse maximale ()
6

## Slide 25: Analyse du jet Profiles de vitesse moyenne – plan horizontal
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Bouche de soufflage
Bon accord avec les profils expérimentaux
    Valeur et position de vitesse maximale ()
Expansion latérale du jet sous-estimée
6

## Slide 26: Analyse du jet Profils d’énergie cinétique turbulente
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
7

## Slide 27: Analyse du jet Profils d’énergie cinétique turbulente
Très bon accord dans la zone lointaine de développement du jet ()
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
7

## Slide 28: Analyse du jet Profils d’énergie cinétique turbulente
Très bon accord dans la zone lointaine de développement du jet ()
Ecarts proche de la bouche de soufflage à ()
      Modélisation de l’écoulement dans la conduite d’amenée d’air
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
7

## Slide 29: Analyse du jet Triangle de Lumley
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
8
Tenseur d’anisotropie de Reynolds :
Expérimental
Simulation

## Slide 30: Analyse du jet Triangle de Lumley
Principales caractéristiques de la turbulence du jet expérimental retrouvées
    Turbulences principalement en contraction axisymétrique
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
8
Tenseur d’anisotropie de Reynolds :
Expérimental
Simulation

## Slide 31: Analyse du jet Triangle de Lumley
Principales caractéristiques de la turbulence du jet expérimental retrouvées
    Turbulences principalement en contraction axisymétrique
    Expansion axisymétrique proche de l’orifice de soufflage ()
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
8
Tenseur d’anisotropie de Reynolds :
Expérimental
Simulation

## Slide 32: Analyse du jet Triangle de Lumley
Principales caractéristiques de la turbulence du jet expérimental retrouvées
    Turbulences principalement en contraction axisymétrique
    Expansion axisymétrique proche de l’orifice de soufflage ()
Anisotropie de la turbulence pas aussi forte que pour l’écoulement expérimental
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
isotropie
8
Tenseur d’anisotropie de Reynolds :
Expérimental
Simulation

## Slide 33
Introduction
Cellule expérimentale MINIBAT
Modélisation numérique
Analyse du jet
Conclusions et perspectives
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France

## Slide 34: Conclusions
Modélisation de type LBM-LES avec le solveur ProLB
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
9

## Slide 35: Conclusions
Modélisation de type LBM-LES avec le solveur ProLB
Etude d’un jet axisymétrique isotherme se développant près du plafond de la cellule-test MINIBAT (Kuznik 2005)
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
9

## Slide 36: Conclusions
Modélisation de type LBM-LES avec le solveur ProLB
Etude d’un jet axisymétrique isotherme se développant près du plafond de la cellule-test MINIBAT (Kuznik 2005)
Bonne prédiction des profils de vitesse moyenne malgré quelques faiblesses dans la zone proche de la paroi
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
9

## Slide 37: Conclusions
Modélisation de type LBM-LES avec le solveur ProLB
Etude d’un jet axisymétrique isotherme se développant près du plafond de la cellule-test MINIBAT (Kuznik 2005)
Bonne prédiction des profils de vitesse moyenne malgré quelques faiblesses dans la zone proche de la paroi
Répartition de la turbulence du jet correctement reproduite
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
9

## Slide 38: Conclusions
Modélisation de type LBM-LES avec le solveur ProLB
Etude d’un jet axisymétrique isotherme se développant près du plafond de la cellule-test MINIBAT (Kuznik 2005)
Bonne prédiction des profils de vitesse moyenne malgré quelques faiblesses dans la zone proche de la paroi
Répartition de la turbulence du jet correctement reproduite
Approche de modélisation adaptée à la simulation des écoulements isothermes se développant au sein des bâtiments
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
9

## Slide 39: Perspectives
Jets chaud et froid
Prise en compte des effets thermiques couplés à la turbulence
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1
Simulations anisothermes
10

## Slide 40: Perspectives
Jets chaud et froid
Prise en compte des effets thermiques couplés à la turbulence
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
Teddy Gresse, Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
1
Simulations anisothermes
2
Couplage avec un modèle de batiment
Simulation thermique dynamique haute résolution (Gresse, et al. 2021)
Prise en compte des conditions limites dynamiques aux parois de la pièce plus réalistes
Evaluation fine de la dynamique du transfert thermique en paroi et du confort
10

## Slide 41
Teddy Gresse
Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008, 69621 Villeurbanne, France
Simulations aux Grandes Echelles basées sur la méthode de Boltzmann sur réseau d’un jet axisymétrique et isotherme se développant dans une pièce
teddy.gresse@insa-lyon.fr