## Slide 1: Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans l’analyse de cycle de vie des bâtiments Modèles d’émission et santé humaine
Conférence IBPSA – 19/20 mai 2022
Rachna BHOONAH*1, Alice MICOLIER2, Patrick SCHALBART1, Bruno PEUPORTIER1, Olivier JOLLIET3
1 Mines ParisTech,
2 Octopus Lab
3 Université du Michigan

## Slide 2: Introduction
Utilisation
Rénovation
Fin de vie
Matériaux
Construction
Objectif : ACV + QAI pour proposer un outil d’aide à la décision:
choix de matériaux / dimensionnement de la ventilation
Choix d’unité commune: Impacts en DALYs (Disability Adjusted Life Years)
Notes: Méthodes d’ACV – méthodes de calcul de concentrations (QAI)
Créer une base de calcul commune: DALYs (pas existant)

## Slide 3: Calcul d’impact de la QAI
      Des modèles existent pour calculer les quantités à chaque étape
Etapes
emissions
concentration
concentration
dose
Evacuation par ventilation
Intérieur (air et surfaces)
Prise par le corps humain
Impacts sur la santé humaine
Sources de polluants

## Slide 4: Émissions des matériaux
Min = M0
t = 0
t = t1
Min + Mout = M0
Modèle d’émission basé sur un bilan massique
Convection
Diffusion (dans le matériau)
Ventilation
Dimensions (du matériau)
Coefficient de partition (matériau-air)
Emissions
Masse de substance M0
(dans le matériau)

## Slide 5
Du matériau à l’air
  Diffusion de particules dans le matériau
  dépend du coefficient
  Coefficient de partition matériau/air
Diffusion et partition matériau-air
  dépend du coefficient
Air
Matériau
  et : coefficients empiriques1 avec des incertitudes
Ratio à l’état d’équilibre
1. Données de référence (Huang et al. 2017; Huang and Jolliet 2019)
Notes: Déplacement des particules d’une zone de haute concentration à une zone de basse concentration
Ratio de la concentration à l’équilibre du composant chimique dans le matériau à celle dans l’air

## Slide 6: Méthodologie de calibrage
2. Sélection des substances pour l’optimisation
2
3. Calcul des paramètres et optimaux
3
Chambre de test
Conditions de la chambre (ventilation, température, dimensions)
Emissions de substances à différents pas de temps
1 Collecte de données
Masse de substance tel que le premier point de mesure est fixé
Varier et dans leurs rayons d’incertitude
1
Déviation en fonction du deuxième point
3
Pénalité d’écart à la valeur de référence
4
2
Solutions et minimisant la déviation et l’écart
2. Validation
4

## Slide 7
  Au moins une substance:
  1. principalement limitée par la diffusion1
  2. principalement limitée par la partition matériau-air1
1. en fonction du critère de coupure défini par Huang et al. (2020)
  Masse molaire v/s coefficient octanol-air
Cas d’étude – plaque de plâtre
Dimensions (matériau et chambre), ventilation, émissions à 3 et 28 jours
1. Collecte de données - fabricant
2. Sélection des substances
Notes:   Gardée pour la validation

## Slide 8
Example: hexanal
Cas d’étude – plaque de plâtre
3. Optimisation : déviation
1. Premier point fixé par la masse M0
2. Calcul de la déviation par rapport au deuxième point de mesure

## Slide 9
Cas d’étude – plaque de plâtre
hexanal
n-hexadécane
n-pentadécane
hexanal
solution
référence
 | Référence | Solution
 | -5.77 | -5.51
 | 1.28 | 2.23
 | Référence | Solution
 | -5.77 | -5.51
 | 1.28 | 2.23
déviation
déviation
déviation
3. Optimisation : cartes thermiques
Notes: Fixe la concentration massique pour s’approcher de C_j3
Puis b et beta

## Slide 10
Toutes substances | Point de validation (nonanal)
0,83 | 0,55
Racine de l’erreur quadratique moyenne (µg/m3)
Cas d’étude – plaque de plâtre
Concentrations mesurées v/s prédites à 28 jours
4. Validation: mesures v/s prédictions

## Slide 11
  36 m² au sol
  60 m² de plâtre
  1 vol/h TRA
  3 personnes
  8 heures/jour
  Assimilation – dose 1
  Effets sur la santé – USEtox ® 2
Jolliet et al. (2015) 3. Logue et al. (2012)
Fantke et al. (2021) 4. Wurtz and Peuportier (2021)
Impacts
5. Impacts sur la santé - Bureau
2.56 x 10-6 DALY/personne/an
Chart: Impacts (DALY/personne/an)
| Plaque de plâtre | Exposition aux polluants (3) | ACV bureau type (4)
 | 2.56e-06 | 0.011 | 0.00228
Ordres de grandeur
Cas d’étude – plaque de plâtre dans un bureau
  Bureau
  Occupation
  Impacts

## Slide 12: Conclusions et perspectives
Assimilation des substances
Impacts sur la santé
Unité de DALYs
Couplage modèle – mesure
1.
2.
3.
Santé
Modèle d’émission de matériaux avec incertitudes et paramètres inconnus
Optimisation des paramètres : calibrage en utilisant des mesures
Perspectives
Considérer les autres points de mesure pour fixer la fraction massique
Adapter le modèle à un bâtiment entier
Autres sources (activités et occupants)
Proposer des solutions (matériaux, ventilation, comportements)

## Slide 13: Des questions ?
Rachna Bhoonah rachna.bhoonah@mines-paristech.fr

## Slide 14: Annexe 1. Comparaison de différentes sources
Screening des contributions de différentes sources
Concentration dans l’air du polluant le plus important pour chaque source
Limites:
D’autres polluants ne sont pas pris en compte (poussière)
Modèle d’émission indépendant du temps
Pas réaliste (émissions ont tendance à décroître)
Pas de base commune avec l’ACV (impact sur la santé)
Besoin de développer un modèle dépendant du temps
Prendre en compte l’impact sur la santé en DALYs
Chart: Time (days)
Enveloppe - m-o-p-XYLENE
Meubles - Toluene
Notes: intégration de nouvelles sources

## Slide 15
  1. Dans le matériau
  2. Interface air/matériau
Annexe 2. Bilan massique
Air
Matériau
4
1
2
3
  3. Couche d’air (surface matériau)
  4. Air intérieur

## Slide 16
Du matériau à l’air
  Diffusion dans le matériau
  Coefficient de partition matériau/air
Annexe 3. Modèle d’émission
Dépendant du composant chimique (polluant) ainsi que du matériau
Air
Matériau
  , et : coefficients empiriques
  : masse molaire (g/mol) : coefficient de partition octanol - air
  : enthalpie de vaporisation
Ratio de la concentration à l’équilibre du composant chimique dans le matériau à celle dans l’air
Déplacement des particules d’une zone de haute concentration à une zone de basse concentration

## Slide 17
  1. Dans le matériau
  Diffusion interne dans le matériau
  Différence de concentration avec les tranches adjacentes
  2. Interface air/matériau
Annexe 4. Bilan massique
  Diffusion interne
  Concentration de la couche inférieure
  Coefficient de partition matériau – air
  3. Couche d’air à la frontière surface matériau – air
  Diffusion interne
  Concentrations dans l’air et la couche de matériau à la surface
  4. Air intérieur
  Convection
  Taux de renouvellement d’air
  Concentrations de la couche d’air à la surface et dans l’air extérieur
  Coefficient de partition matériau – air
  Inhalation et absorption cutanée *
Air
Matériau
4
1
2
3
L0
L1
L…
Ln-1
Ln
Division du matériau en tranches
  Coefficient de partition matériau – air
  Convection
  Ingestion et contact cutané *
* Détaillées dans la section suivante
Cn
Csi
Cin

## Slide 18
(a) hexanal
(b) n-pentadécane
(c) n-hexadécane
(d) nonanal
(e) décanal
3. Validation – courbes de concentration dans l’air des substances
Annexe 5. Cas d’étude – plaque de plâtre

## Slide 19
Toutes substances | Point de validation
0.056 [1.14] | 0.06 [1.15]
4. Validation – mesures v/s prédictions
Annexe 6. Cas d’étude – plaque de plâtre