## Slide 1
Sélectionner des données météorologiques de canicules pour l’évaluation des performances des bâtiments
Adrien Toesca
Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008
Adrien Toesca1. Damien David1. Kévyn Johannes 1. Michel Lussault2.
1Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL UMR5008 Lyon, France 2University of Lyon, UMR 5600 EVS, Lyon France
http://cethil.insa-lyon.fr/
INTERNATIONAL
BUILDING
PERFORMANCE
SIMULATION
ASSOCIATION

## Slide 2: Contexte
Introduction
Réchauffement climatique
  Canicules (plus longues, plus fréquente…)
Performance des bâtiments
  Confort / Santé
  Consommations d’énergie
Utilisation des modèles de simulations
  Simulation Thermique Dynamique (STD)

## Slide 3: Contexte
Introduction
Réchauffement climatique
  Canicules (plus longues, plus fréquente…)
Performance des bâtiments
  Confort / Santé
  Consommations d’énergie
Utilisation des modèles de simulations
  Simulation Thermique Dynamique (STD)
Quelles données météorologiques?

## Slide 4: Introduction
Forte probabilité qu’un bâtiment soit soumis
  A plusieurs canicules
  Avec des caractéristiques différentes (± longues, ±chaudes…)
Diversité de canicules
  Phénomène aléatoire des canicules
  Evolutions du climat possible (différents scénarios, différents modèles…)
Données météorologiques
Notes: Est-il pertinent d'évaluer la performance d'un bâtiment lors de futures canicules en simulant le comportement thermique du bâtiment uniquement avec un fichier météo de canicule ?

## Slide 5: Introduction
Forte probabilité qu’un bâtiment soit soumis
  A plusieurs canicules
  Avec des caractéristiques différentes (± longues, ±chaudes…)
Diversité de canicules
  Phénomène aléatoire des canicules
  Evolutions du climat possible (différents scénarios, différents modèles…)
Données météorologiques:
  Jeu restreint de canicules
  Représentatif d’un contexte géographique (ex: Lyon)
  Réchauffement climatique (2020-2100)
Données météorologiques
Notes: Est-il pertinent d'évaluer la performance d'un bâtiment lors de futures canicules en simulant le comportement thermique du bâtiment uniquement avec un fichier météo de canicule ?

## Slide 6: Méthodologie
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Etape 3: Espace de caractérisation des canicules
Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu Etape 3b: Reduction du jeu d’indicateurs
Etape 4: Sélection des canicules
Dataset Canicules
Caractéristation / Sélection
Jeu restreint
de canicules
Jeu de projections météorologiques
Jeu élargi de canicules

## Slide 7
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Jeu d’indicateurs restreint
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 8
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Jeu d’indicateurs restreint
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 9: Collecte
Sources de données
Projections météorologiques CORDEX
    Période : 2007-2100
    Diversité: RCP / Modèles
    Données dé-biaisées
Fichier météo STD
    Variables : Jeu de variables complet pour STD bâtiments (, , , etc.) [Machard et al., 2020]*
    Fréquence : Pas de temps Horaire
*Machard. Anaïs. Christian Inard. Jean-Marie Alessandrini. Charles Pelé. et Jacques Ribéron. 2020. « A Methodology for Assembling Future Weather Files Including Heatwaves for Building Thermal Simulations from the European Coordinated Regional Downscaling Experiment (EURO-CORDEX) Climate Data ». Energies 13 (13): 3424. https://doi.org/10.3390/en13133424.
CORDEX : Coordinate Regional Downscaling Experiment
RCP : Representative Concentration Pathway
Notes: Les données de projections météorologiques collectées sont issus du projet cordex.
Elles donnent l’évolution du climat à horizon 2100 pour une diversité de scénarios et réunissent plusieurs modèles
Cela permet d’obtenir une diversité de climat futur
Les données collectées doivent être utilisable en STD, c’est pourquoi seule les simulations contenant un jeu de variable complet pour constituer des fichiers météos ont été téléchargés
Ces variables doivent avoir un pas de temps au plus proche du pas de temps horaire

## Slide 10: Collecte
Application pour la localisation de Lyon Saint Exupéry
  14 projections météorologiques
    2 scénarios RCP
    7 modèles différents
  Soit 1260 années simulées
Synthèse des données collectées
Notes: Les données du projet cordex correspondant à la localisation de Lyon Saint ex ont été téléchargés.
14 projections météo répondaient aux cahiers des charges, pour 2 RCP et 7 modèles différents
Ce qui représente 1260 années simulées

## Slide 11
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Jeu d’indicateurs restreint
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 12: Identification des canicules
Pas de définition universelle des canicules
4 Méthodes de détection identifiées
  Spic, Sdeb, Sint (Ouzeau et al. 2016)
  IBM (Pascal et al. 2006)
  EHF (Nairn et al. 2014)
  HWMI (Russo et al. 2014)
4 Méthodes testées et résultats analysés
Problématique
Notes: Pas de définition universelle
4 méthodes dans la littératures
Impossible de choisir une méthode seulement à partir de son mécanisme
Donc utilisation des 4 sur l’ensemble des données pour ensuite choisir celle qui correspond le mieux

## Slide 13: Identification des canicules
Pas de définition universelle des canicules
4 Méthodes de détection identifiées
  Spic, Sdeb, Sint (Ouzeau et al. 2016)
  IBM (Pascal et al. 2006)
  EHF (Nairn et al. 2014)
  HWMI (Russo et al. 2014)
4 Méthodes testées et résultats analysés
Dataset constitué de 2384 Canicules
Problématique
Notes: C’est la méthode de Ouzeau et al qui correspond le mieux à notre besoin
Elle a permis de détécter 2384 Canicules dans les données de projections téléchargé.
On voit bien que ce nombre est trop important pour réaliser des STD pour chacune

## Slide 14
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Jeu d’indicateurs restreint
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 15: Premières observations
Observations préliminaires
Nombre de canicules par an
  Augmentation du nombre moyen de canicules à l’horizon 2100 de
    RCP85 : x 3
    RCP45 : x 1.9
  Différence entre RCP
    à partir de 2050
Notes: Sur le graphique. chaque boxplot représente statistiquement les canicules sur une période de 15ans pour tous les modèles.
RCP45 en bleu et RCP85 en orange
Moyenne = triangle violet

## Slide 16: Premières observations
Observations préliminaires
Température moyenne
  Augmentation de la température moyenne à l’horizon 2100 de
    RCP85 : +1.13°C
    RCP45 : +0.47°C
  Augmentation des extrêmes
    RCP85 à partir de 2067-2082
Canicule de 2003
  ta_avg = 29,89°C

## Slide 17: Premières observations
Observations préliminaires
Durée
  Augmentation de la durée moyenne à horizon 2100:
    RCP85 : +8.1j
    RCP45 : +2j
  Augmentation des extrêmes
    RCP85
Canicule de 2003
  Durée = 13 j
Notes: Augmentation de durée moyenne
Pas de cahngement de durée minimum
Mais augmentation des extrêmes

## Slide 18
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Jeu d’indicateurs restreint
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 19: Caractérisation des canicules
Espace de caractérisation des canicules
Espace multidimensionnel
  1 dimension = 1 indicateur
Indicateurs de la littérature
  Basés majoritairement sur la température d’air
Représenter la diversité des canicules
  Sur les autres grandeurs météorologiques
  (Ouzeau et al. 2016)
Notes: on veut créer un espace de caractérisation des canicules dans lequel chaque dimension correspond à un indicateur de caractérisation.
Pour Ouzeau et al.. cet espace est composé de 3 dimensions. la temp max. la durée et l’intensité de canicules
Ici et dans la littérature, chaque indicateur est basé sur la température
Or on ne profite pas des informations données par les autres grandeurs météorologiques permettant de représenter la diversité des canicules
C’est ce qu’on veut faire dans cette méthode
Or il existe une possibilité infini d’indicateur

## Slide 20: Caractérisation des canicules
Espace de caractérisation des canicules
Espace multidimensionnel
  1 dimension = 1 indicateur
Indicateurs de la littérature
  Basés majoritairement sur la température d’air
Représenter la diversité des canicules
  Sur les autres grandeurs météorologiques
Définition d’un jeu d’indicateurs étendu
  3 groupes d’indicateurs
  (Ouzeau et al. 2016)
Notes: Donc il faut commencer par définir de manière arbitraire une liste d’indicateur étendu

## Slide 21: Caractérisation des canicules
1er groupe
  Stat (moyenne…) sur les grandeurs météorologiques (température, humidité…)
  Durée
  Jour de l’année
2ème groupe
  Potentiels de rafraichissement
    Évaporation
    Rayonnement thermique
    Protection solaire
    Ventilation naturelle
3ème groupe
  Indicateurs d’intensités de canicules
    Associés aux méthodes de détection
Jeu d’indicateurs étendu
Notes: Le 1er groupe contient la durée de canicules ainsi que des stat basique calculé sur les différentes données météorologique disponible.
Le deuxième groupe correspond aux potentiels de rafraichissement. Ils quantifient les possibilités offertes par les conditions météorologiques pour qu'un bâtiment adopte des stratégies de refroidissement passif.

## Slide 22
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Analyse et restriction du jeu d’indicateurs
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 23: Caractérisation des canicules
Analyse du jeu d’indicateurs étendu
Analyser des tendances entre les caractéristiques des canicules
  Améliorer la compréhension des canicules
Réduire le nombre de dimension
  Eliminer les indicateurs redondants
  Eliminer les indicateurs non significatifs
Analyse graphique de la matrice de corrélation entre indicateurs
Notes: Analyser le dataset au regard de l’espace de caractérisation aux dimensions étendues
Pour améliorer la compréhension des canicules
Mais aussi pour réduire le nombre de dimension
Indicateur redondant quand la manière de différencier canicules est similaire. Dans ce cas. le 2ème n’apporte pas plus d’information que le premier.

## Slide 24: Caractérisation des canicules
Matrice des corrélations (en valeur absolue) entre les indicateurs
Indicateurs fortement corrélés:
  Groupés. avec l’utilisation de clustering hiérarchique
    Métrique: corrélation
    Méthode de groupement: UPGMA*
*UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean)
Notes: Matrice de corrélation en valeur absolue. C’est symétrique.
La matrice a été ordonnée de sorte que les indicateurs fortement corrélé soient groupés entre eux en utilisant clustering
UPGMA: la distance entre deux clusters est définie comme la distance moyenne entre tous les membres des deux clusters.

## Slide 25: Caractérisation des canicules
Matrice des corrélations entre les indicateurs
Intensités fortement corrélées à la durée
  Les intensités mesurent la durée
  Pas d’informations supplémentaires
Notes: la durée de la vague de chaleur et les indicateurs d'intensité ("intensity_hwmi" et "intensity_spic") appartiennent au même groupe. Cela révèle que les indicateurs d'intensité mesurent principalement la durée de la vague de chaleur et modulent légèrement la durée en fonction des valeurs de la température de l'air pendant les vagues de chaleur. En d'autres termes. l'utilisation d'un de ces indicateurs d'intensité n'apporterait pas beaucoup plus d'informations que l'utilisation de la durée ou de la température moyenne de l'air.

## Slide 26: Caractérisation des canicules
Matrice des corrélations entre les indicateurs
Chaque groupe
  Correspond à une grandeur météo
Rayonnement
Direct
Température
d’air
Pluie
Rayonnement
global
Vent
Humidité
Température
de ciel
Durée
Et Intensité
Notes: On peut former des groupes. visuellement représenté par les rectangles noirs.
Chaque groupe représente une grandeur météorologique de base

## Slide 27: Caractérisation des canicules
Matrice des corrélations entre les indicateurs
Chaque groupe
  Correspond à une grandeur météo
Jeu d’indicateurs indépendants
  1 indicateur est conservé
  pour représenter chaque groupe
  Valeur moyenne la grandeur météo
Rayonnement
Direct
Température
d’air
Pluie
Rayonnement
global
Vent
Humidité
Température
de ciel
Durée
Et Intensité
Notes: On peut former des groupes. visuellement représenté par les rectangles noirs.
Chaque groupe représente une grandeur météorologique de base

## Slide 28: Caractérisation des canicules
Matrice des corrélations entre les indicateurs
Chaque groupe
  Correspond à une grandeur météo
Jeu d’indicateurs indépendants
  1 indicateur est conservé
  pour représenter chaque groupe
  Valeur moyenne la grandeur météo
Jeu d’indicateurs significatifs
  Retrait des indicateurs non significatifs
    Ayant peu d’influence sur la thermique du bâtiment
Rayonnement
Direct
Température
d’air
Pluie
Rayonnement
global
Vent
Humidité
Température
de ciel
Durée
Et Intensité
Notes: On peut former des groupes. visuellement représenté par les rectangles noirs.
Chaque groupe représente une grandeur météorologique de base

## Slide 29: Caractérisation des canicules
Jeu d’indicateurs indépendants et significatifs
    ta_avg: Température d’air moyenne
    duration: Durée
    spe_hum_avg: Humidité spécifique moyenne
    rsw_gh_avg: Rayonnement solaire global horizontal moyen
    ws_avg: Vitesse de vent moyenne
    ta_avg_prior: Température d’air moyenne la semaine précédant la canicule
Dimensions de l’espace

## Slide 30
Etape 1: Collecte de projections météorologiques
Etape 2: Identification des canicules
Premières observations
Etape 3: Caractérisation des canicules
  Etape 3a: Jeu d’indicateurs étendu
  Etape 3b: Jeu d’indicateurs restreint
Etape 4: Sélection des canicules

## Slide 31: Sélection des vagues de chaleur
Problématique
Sélectionner des canicules dans l’espace de caractérisation
  Échantillon représentatif
Méthodes disponibles
  Maillage régulier
  Transept
  Clustering
  Maillage régulier (présenté dans l’article)
Transept
Clustering

## Slide 32: Sélection des vagues de chaleur
Problématique
Sélectionner des canicules dans l’espace de caractérisation
  Échantillon représentatif
Méthodes disponibles
  Maillage régulier
  Transept
  Clustering
  Maillage régulier
Transept
Clustering

## Slide 33: Sélection des vagues de chaleur
Méthode de clustering hiérarchique
  Métrique: distance Euclidienne
  Méthode de groupement: « Ward »
Approche itérative
  Début: une canicule = 1 cluster
  Fin: Toutes les canicules finissent par être groupées dans un seul cluster
Clustering
Notes: Avec clustering hierarchique, on peut afficher un dendrogramme. En abscisse, chaque trait vertical correponds à une canicule.
Les canicules les plus proches entre elles, sont reliées pour former un cluster.
Les clusters ainsi formé sont itérativement groupé avec le cluster le plus proches jusqu’à ce que l’ensemble des données soient groupées dans un seul et même cluster.
Plus le nombre de cluster total diminue, plus la distance qui sépare chacun d’entre eux augmente.
On peut afficher la distance en fonction du nombre de cluster pour nous aider à choisir un nombre adequat
Le but étant de sélectionner un échantillon représentatif de canicules pour faire de la STD, il faut que le nombre soit relativement faible pour que les STD réalisable

## Slide 34: Sélection des vagues de chaleur
Sélection de 10 clusters
  Représentatif de l’ensemble des canicules
Un cluster = 1 couleur
Clustering
Notes: Avec clustering hierarchique, on peut afficher un dendrogramme. En abscisse, chaque trait vertical correponds à une canicule.
Les canicules les plus proches entre elles, sont reliées pour former un cluster.
Les clusters ainsi formé sont itérativement groupé avec le cluster le plus proches jusqu’à ce que l’ensemble des données soient groupées dans un seul et même cluster.
Plus le nombre de cluster total diminue, plus la distance qui sépare chacun d’entre eux augmente.
On peut afficher la distance en fonction du nombre de cluster pour nous aider à choisir un nombre adequat
Le but étant de sélectionner un échantillon représentatif de canicules pour faire de la STD, il faut que le nombre soit relativement faible pour que les STD réalisable

## Slide 35: Sélection des vagues de chaleur
Les canicules au centre de chaque cluster sont sélectionnées
Echelle de couleurs
Résultats
Notes: Les canicules au centre de chaque cluster sont sélectionnées
Sur le tableau, les valeurs dans l’espace de caractérisation de chacune des canicules sélectionnées sont affichées. Avec une échelle de couleur permettant de se rendre compte que la diversité du jeu de données est bien couverte par cette sélection.

## Slide 36: Conclusions
Méthodologie en 4 étapes
  Caractériser les canicules
  Regrouper les canicules similaires
  Sélectionner un jeu restreint de canicules
    Représentatif d’un contexte géographique
    Utilisable pour réaliser des STD
  Application possible pour n’importe quel lieu
  Adaptable selon l’usage

## Slide 37
Sélectionner des données météorologiques de canicules pour l’évaluation des performances des bâtiments
http://cethil.insa-lyon.fr/
Adrien Toesca
Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, CETHIL, UMR5008
Adrien.toesca@insa-lyon.fr
INTERNATIONAL
BUILDING
PERFORMANCE
SIMULATION
ASSOCIATION
Questions et commentaires

## Slide 38: Caractérisation des canicules
2ème groupe
Potentiels de rafraichissement
  Évaporation
  Rayonnement thermique
  Protection solaire
  Ventilation naturelle
Notes: Les indicateurs de potentiel de refroidissement quantifient les possibilités offertes par les conditions météorologiques pour qu'un bâtiment adopte des stratégies de refroidissement passif. Il y a 4 indicateurs de potentiel de refroidissement pour les 4 stratégies passives communes :

## Slide 39: Caractérisation des canicules
Indicateurs d’intensités de canicules
  Associés aux méthodes d’identifications de canicules
  intensity_spic (Ouzeau et al. 2016)
  intensity_ehf (Nairn et al. 2014)
  intensity_hwmi (Russo et al. 2014)
3ème groupe