## Slide 1: Table ronde confort d’été
Les enjeux de la simulation pour la conception et la gestion des bâtiments en période caniculaire
IBPSA France, Chalons en Champagne, 18 mai 2022
Bruno Peuportier, Anais Machard, Bassam Moujalled et Maxime Boulinguez

## Slide 2: Déroulement de la table ronde
Etienne Wurtz : Quelques résultats de mesure issus de COMEPOS
Bruno Peuportier : Quels enjeux de la simulation pour la conception des bâtiments soumis à la canicule – Le projet Resiliance
Bassam Moujalled : La prise en compte des occupants – Le projet Creativ
Anais Machard : Modélisation de techniques de rafraichissement passifs permettant de s’adapter aux changements climatiques
Maxime Boulinguez : Des solutions technologiques efficaces pour gérer les fortes chaleurs en conditions tropicales

## Slide 3
Retour d’expérience COMEPOS
Confort d’été et potentiel de rafraichissement
Site de Chaumes en Brie occupé par un couple avec un enfant
Le rafraichissement nocturne est possible, mais non exploité
Période occupée vs période inoccupée
Faible dynamique
Faible dynamique
QUELQUES RESULTATS MESURES DE TEMPERATURE DANS COMEPOS
L’occupant subit totalement les conditions extérieures avec un inconfort estival très important

## Slide 4
Retour d’expérience COMEPOS
Confort d’été et potentiel de rafraichissement
Une très légère influence liée à l’ouverture des fenêtres
Des températures dépassant les 30 degrés à l’intérieur des chambres
Peut-on rafraichir sans climatiser?
Ozoir La Ferrière

## Slide 5
Retour d’expérience COMEPOS
Confort d’été et potentiel de rafraichissement
Site de saint Quentin de Baron
Ouverture des fenêtres/VR au réveil
DES MOYENS SIMPLES A METTRE EN ŒUVRE POUR RESPECTER DES CONDITIONS DE CONFORT
L’ouverture pertinente des fenêtres et une conception optimale permet de limiter fortement la surchauffe en Gironde

## Slide 6
MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS A TRES BASSE CONSOMMATION
Rafraichissement par le vide sanitaire
Rafraichissement par ventilation naturelle

## Slide 7: De nombreuses questions restent posées?
Echelle des systèmes, de l’enveloppe, du quartier? Temporalité?
Ventilation naturelle, PV + climatisation, Rafraichissement adiabatique, végétalisation, innovations technologiques ?
Intersaison, été, canicule (et post canicules), changements climatiques, solutions hybrides ?
Pertinence des outils de simulation, fiabilité des données et des modèles, prise en compte des zones géographiques, du comportement des usagers?

## Slide 8: La prise en compte des occupants Le projet Creativ
Bassam Moujalled, Cerema / Equipe Recherche BPE
20 Mai 2022
International Building Performance Simulation Association
Conférence francophone 2022
Châlons-en-Champagne, 19 et 20 mai 2022

## Slide 9: projet CREATIV
IBPSA France 2022 : Table ronde
Projet CREATIV – ConfoRt thErmique, quAlité de l’air & Vague de chaleur
  Lauréat de l’APR Bâtiment 2019 de l’Ademe
  Participants : Cerema (pilote), Univ. de Nantes (LEMNA), Univ. d’Angers (GRANEM), TRIBU
  Financeurs : Ademe et DHUP
  Budget : 406,4 k€ / Durée : 36 mois / Démarrage : 26 Nov. 2020
Objectifs
Déterminer la sensibilité des bâtiments aux vagues de chaleur vis-à-vis du confort thermique et de la QAI en tenant compte des actions des occupants selon une approche de modélisation globale (micro-climatologie, thermo-aéraulique, occupants)

## Slide 10: Organisation & schéma de modélisation
IBPSA France 2022 : Table ronde
3 tâches d’état de l’art
Tâche 1 : occupants, confort & QAI
Tâche 2 : Typologie des bâtiments
Tâche 3 : Environnement QAE et ICU
1 tâche d’expérimentation in situ
Tâche 4 : Sites pilotes
2 tâches de modélisation
Tâche 5 : Modélisation économique
Tâche 6 : Modélisation couplée thermo-aéraulique et microclimatique

## Slide 11: Modélisation des occupants
IBPSA France 2022 : Table ronde
Modélisation du confort thermique ?
Approche analytique (PMV/PPD, SET)
Approche adaptative par régression (ASHRAE Standard 55, EN 16798-1)
Approche combinée intégrant les mécanismes adaptatifs dans les modèles analytiques
Modélisation du comportement des occupants ?
Scénarii fixes et modèles déterministes
Modèles stochastiques
Modèles multi-agents
Modèles par apprentissage (data-driven)

## Slide 12: D’autres projets en cours…
IBPSA France 2022 : Table ronde
Projet Coolparks (APR Ademe MODEVAL URBA 2019) - Cooling optimisation by parks and urban morphology (2019-2023)
Convention GrDF - Interactions entre rafraichissement des espaces intérieurs et microclimat urbain (2020-2023)
Projet ANR DIAMS - Diagnostic, conception & Gestion de la Surchauffe urbaine en période de canicule (2021-2025)
Thèse Mathilde Hostein - Évaluation de l'impact du changement climatique sur le confort thermique des bâtiments en tenant compte du comportement des occupants et du contexte urbain (2021-2024).
Thèse Obaid Yaqubi - Méthodologie d'intégration des données du changement climatique dans les outils d'aide à la décision : application aux cadastres énergétiques et cartes de vulnérabilité liées à l'îlot de chaleur urbain (2019-2022).

## Slide 13
IBPSA France 2022 : Table ronde
Merci de votre attention